# 政府采购

# 招 标 文 件

采购计划编号：QJZFCG20A03133

# 招标项目名称：黔江区公安局执法办案管理中心智能化信息化

# 设施设备

# 采购人：重庆市黔江区公安局

# 采购代理机构：重庆市黔江区公共资源综合交易中心

二〇二〇年十一月

## 目  录

第一篇 招标公告	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	- 6 -

一、招标项目一览表	- 6 -

第三篇  项目商务要求	- 33 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 33 -

二、报价要求	- 33 -

三、 质量保证及售后服务	- 33 -

四、付款方式	- 34 -

五、知识产权	- 34 -

六、培训	- 34 -

七、附件、图纸及包装要求	- 35 -

八、其他商务要求内容	- 35 -

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 36 -

一、资格审查	- 36 -

二、评标方法	- 37 -

三、评标标准	- 37 -

四、无效投标条款	- 39 -

五、废标条款	- 39 -

第五篇  投标人须知	- 41 -

一、投标人	- 41 -

二、招标文件	- 41 -

三、投标文件	- 41 -

四、开标	- 43 -

五、评标	- 43 -

六、定标	- 43 -

七、中标通知书	- 44 -

八、询问、质疑和投诉	- 44 -

九、交易服务费	- 46 -

十、签订合同	- 46 -

十一、政府采购信用融资	- 47 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 48 -

一、合同主要条款	- 48 -

二、政府采购合同（格式）	- 51 -

第七篇  投标文件格式	- 53 -

一、经济文件	- 53 -

二、技术文件	- 53 -

三、商务文件	- 53 -

四、其他	- 53 -

五、资格文件（单独装订，一正二副）	- 53 -

# 第一篇 招标公告

重庆市黔江区公共资源综合交易中心受黔江区公安局的委托，对黔江区公安局执法办案管理中心智能化信息化设施设备进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| 名称 | 投标保证金（万元） | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黔江区公安局执法办案管理中心智能化信息化设施设备 | 8 | 由采购人在开标现场随机抽取1%-5%的下浮比例后确定。 | 本分包投标产品必须为中国大陆境内生产 |

## 二、资金来源

财政性资金，预算金额为438.4192万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

## 四、投标、开标有关说明

（一）通过重庆市公共资源交易网（黔江区）（https://www.cqggzy.com/qianjiangweb/）→用户登录/注册。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在“重庆市政府采购网”或重庆市公共资源交易网（黔江区）网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2020年11月27日）起5个工作日。

（四）投标人须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、按时报名签到。

（五）投标地点：重庆市黔江区公共资源综合交易中心开标二室（黔江区城西八路18号四楼）。

（六）投标截止时间：2020年12月18日北京时间14:30。

（七）开标时间：2020年12月18日北京时间14:30。

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金交款形式：

投标保证金缴纳

1、通过重庆市公共资源交易网（黔江区）（https://www.cqggzy.com/qianjiangweb/）→用户登录/注册获取账号缴纳保证金。

2、投标保证金必须按招标文件规定的时间和金额缴纳（保证金账号由母账号和子账号共同组成，请填写完整。避免因账号填写不全引起投标无效）。

3、投标人通过网上银行、转账、电汇方式（不允许使用超级网上银行系统）缴纳保证金。

（二）投标保证金的金额
    投标保证金：人民币￥80000元，大写（捌万元整）。

（三）保证金到账截止时间
     2020年12月18日 9时00分

注：（1）转（汇）款的进账单上必须清楚地标明递交投标保证金项目的名称；

（2）投标人要充分考虑银行转账等时间差的因素，对超过时间到账的投标保证金一律视为未递交投标保证金和自动放弃本次投标，开标后与其他投标保证金一起退还，并当众退还投标文件。

（3）所有投标人的投标保证金均须从投标人银行基本存款账户转（汇）出。

（四）投标保证金的退还

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市黔江区公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市黔江区公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还(凭合同书原件到交易中心鉴证部办理)。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库〔2004〕185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库〔2006〕90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三凡有意参加投标的投标人，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，请在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）、重庆市公共资源交易网(黔江区）（https://www.cqggzy.com/qianjiangweb/）→用户登录/注册下载本项目招标文件以及图纸、补遗等招标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购代理机构:重庆市黔江区公共资源综合交易中心

联系人：冉老师

邮  编：409000

电  话：（023）79241473

传  真：（023）79241473

地  址：重庆市黔江区城西八路18号(四楼)

采购人：重庆市黔江区公安局

联系人：简老师

邮编：409000

电话：18716980610

# 第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内球型摄像机/特写摄像机 | 1、支持200万像素CMOS传感器，采用电动变焦镜头，变焦范围2.8-12mm，尺寸不超过3寸(提供所投产品彩页复印件并加盖投标人公章)； 2、具备1路RJ45、1对音频输入输出、1个RS485和1个内置MicroSD接口，支持2路报警输入，1路报警输出接口； 3、视频压缩标准支持 H.265、H.264（Main Profile；High Profile ；Baseline Profile）、M-JPEG，音频编码标准支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM-D、MP2L2、G722.1； 4、分辨率及帧率 1920×1080@50fps（50Hz）/ 1920×1080@60fps（60Hz） 5、最低照度彩色：0.002lx(@F1.6，彩色模式)；黑白：0.0001lx（@F1.6，黑白模式）； 6、视频画面可根据球机的转动自动翻转，使画面保持正像（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 7、亮度等级≥11级； 8、信噪比≥60dB； 9、水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于 0°～90°（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 10、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 11、具有抗丢包≥5%处理能力； 12、支持设置感兴趣区域设置功能，可设置8块感兴趣区域； 13、具有黑白名单功能； 14、具有8行字符显示功能，字体颜色可设置； ★ 15、内置扬声器，可播放语录音频，支持远程喊话功能（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 16、具备智能分析功能，包括区域入侵、绊线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸、单双人值岗检测、人数统计功能（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 17、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离50米处所摄目标的轮廓和状态； 18、支持语音预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过语音提示方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 19、支持GB/T 28181标准协议； 20、电源适用性支持DC 12V±50%、POE供电； 21、为保证所投产品的功能、参数、性能等的真实性及有效性，提供的证明材料如检验报告、证书等，取得日期应在本项目开标之日前；并在中标公示五个工作日内，提供检测报告原件供采购人审查。 | 20 | 台 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A | 107 | 个 |  |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、需具备ClearSpeech 数字语音降噪处理技术（提供ClearSpeech 语音处理软件证书复印件并加盖投标人公章）； 2、拾音距离：在室内背景噪音50dB(A)，音源为声级不低于98dB(A)的1kHz声波时，拾音半径6m（需通过GB/T4208-2017安全防范报警设备安全要求和测试方法，并提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； 3、灵敏度：-35dB ； 4、频率响应：20Hz～20kHz； 5、指向特性：全指向性； 6、拾音距离：10-50平米 7、信噪比：75dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa； 8、动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)； 9、最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%）； 10、输出阻抗：600欧姆非平衡； 11、麦克风：高保真镀银震膜电容咪头； 12、传输线缆：3芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆； 13、电源电压：直流稳压电源DC 12V（9V-18V）； 14、外壳材质：表面喷涂德国FLAYER漫射涂层，完美收音； 15、安装方式：吸顶安装； 16、信号处理电路：ClearSpeech专业音频处理，内置高速DSP数字信号处理器； 17、可以根据客户需求定制多个接口。电源适配器具备多个输出接口实现音频分配，实现实时监听功能； 18、电磁兼容性：需通过国际认可级电磁兼容性标准依据｛GB9254-2008 B级电源端子传导骚扰以及辐射骚扰（1GHz以下）｝测试合格（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）； 19、所投产品或产品制造商符合标准：ISO9001质量管理体系认证、3C强制认证、CE、FCC认证（需提供相关证书复印件并加盖投标人公章）。 | 41 | 台 |  |
| 4 | 智能核验终端 | 1、基于Android平台，系统内存不低于2GB DDR3 2、触控屏尺寸不低于10.1寸，分辨率不低于1280x800 3、内置摄像机不低于300万像素 4、支持拍摄人脸照片并进行人证比对，应能通过智能语音提示指导验证过程，保证人证一致比对的准确性 5、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片 6、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息 | 1 | 台 |  |
| 5 | 手环读写卡器 | 1、温度适用范围 -20~+60ºC 2、卡触点可使用次数不少于 10万次 3、支持符合ISO14443TypeA的非接触卡 4、可给卡提供电流 0-130mA 5、与PC通讯类型 HID（USB无驱） 6、操作系统 Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix 和 Linux 7、通讯协议 支持ISO14443 Type A | 21 | 台 |  |
| 6 | 指纹签章一体机 | 1、应具电子签章、电子指纹采集功能，并实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏不小于10.1寸，分辨率不低于1280x800，无故障点击次数不低于100万次 3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正功能、3D降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能 4、指纹仪认假率<0.0001% 5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像等应用 6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全。 7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。 | 20 | 台 |  |
| 7 | 对讲主机 | 1. 10.1寸多点触控电容屏，分辨率为1280*800； 2. 内置1300万高清摄像头，支持摄像头物理遮挡，保护隐私；可管理分机≥1000台。 3. 采用百兆双网口设计，支持PoE供电(IEEE802.3af)； 4. 可通过IP网络可视化控制主机，以拨号、数字键盘、收藏夹、快捷分区等方式与系统内指定对讲终端对讲。 5. IP网络可视化控制主机与蓝牙耳机连接后，可通过蓝牙耳机与系统内指定终端进行双向对讲； 6. 内置人脸识别智能芯片，可实现本地人脸识别； 7. 具备占线呼叫转移功能。 8. 具备电子地图功能，可通过IP网络可视化控制主机显示电子地图，并通过该电子地图呼叫指定的目标终端。 9.支持双网口桥接功能，系统内两个不同的目标终端与IP网络可视化控制主机连接后可进行语音对讲。 10. 支持本地扩声功能，外接有源音箱满足特殊场景下的话筒扩声应用； 11. 支持单个终端、分区、全区广播喊话，进行远程威慑； 12. 支持无服务器下的脱机运行，实现脱机对讲功能； 13. 支持多方（≥5方）音视频通话，主叫方、被叫方均可拉人。 14. 支持H.265视频解码，满足高清视频通话传输要求； 15. 支持对单个终端监视/监听功能，或多终端轮巡； 16. 支持人脸签到功能，通过IP网络可视化控制主机以人脸验证的方式进行视频会议签到，并对签到结果进行记录汇总； 17. 支持自定义屏保、自动锁屏；支持密码、人脸等多种方式，来解锁、启用话筒主机； | 2 | 台 |  |
| 8 | 操作终端/刻印服务器 | 1、I5 8G 1T 2G独显 DVDRW 千兆网卡 2、含显示器、鼠标、键盘 | 15 | 台 |  |
| 9 | 打印机 | 1、打印/复印/扫描 | 3 | 台 |  |
| 10 | 全自动光盘刻印机 | 1、支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，最大支持不小于50G蓝光盘 2、支持六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求 3、可简捷更换光驱与维护盒 4、生产速度(刻录＋打印)：CD不小于30 张/小时、DVD不小于15 张/小时、BD 不小于8.5张/小时 5、支持2个刻录机，支持USB3.0 6、光盘介质：CD-R, CD+R，DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL，BD-R，BD-R DL | 2 | 台 |  |
| 11 | 办案自助终端 | 1、办案自助终端集成工控主机、触控屏、办案流程指引信息屏、摄像头、二代身份证阅读器、手环读写卡器、指纹采集仪、键盘、扬声器、打印功能； 2、内置工控主机： 不低于i5双核、主频1.5Ghz处理器，16G内存，120固态硬盘； 3、内置19寸触控屏，不低于1920*1080分辨率； 4、内置21.5寸信息指导屏； 5、内置200万像素摄像头； 6、内置二代身份证阅读器、手环读写卡器、指纹采集仪； 7、内置弹仓式抽屉，可存放手环、民警卡片，支持共20个手环和卡片充电； 8、内置键盘、扬声器； 9、内置触控终端软件配合平台使用； 10、支持警员号、用户名 、指纹等民警登录方式，配合人脸识别设备支持人脸识别登录； 11、支持入区和出区登记； 12、支持手环及民警卡分配和归还； 13、支持抓拍嫌疑人人脸照片，配合人脸识别设备，可支持人证对比、人脸库对比、嫌疑人出区人脸二次比对； 14、支持候问管理； 15、支持台帐查询、打印； 16、信息指导屏显示终端操作指南； 17、支持操作时语音提示； | 2 | 台 |  |
| 12 | 办案区信息展示屏 | 1、98寸液晶电视 | 1 | 块 |  |
| 13 | 解码器 | 1、支持不少于4个HDMI+4个VGA+2个CVBS+4个音频输出； 2、支持不少于1路HDMI+1路VGA（二选一）视频输入，HDMI支持音频输入； 3、支持语音对讲; 4、画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64/81（2×2以上拼接屏）/100（2×2以上拼接屏），单块屏支持最高36画面分割; 5、交互式可视化软件操作终端，支持iPAD使用safari浏览器控制; 6、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置; 7、支持报警联动切换; 8、支持单画面添加36路通道轮巡切换解码; 9、支持录像文件解码输出上墙; 10、支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端; 11、支持透明通道传输; 12、支持H.264/265/MPEG4等编码格式解码; 13、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别; 14、支持ONVIF标准协议接入设备; 15、支持RTP/RTSP协议进行设备预览; 16、支持平台以SDK方式集成设备; 17、支持扩展GB28181协议接入平台; 18、支持WEB方式或平台访问、配置和管理; 19、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数; 20、支持远程获取系统运行状态、系统日志; 21、支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 | 3 | 台 |  |
| 14 | 手环消毒柜 | 1、不小于80L紫外线消毒柜 | 1 | 台 |  |
| 15 | 人脸门禁 | 1、支持人脸识别，指纹识别，刷卡识别方式开门； 2、不低于百万像素双目摄像头搭配高清屏幕； 3、支持不少于10000张人脸底库； 4、不大于0.3秒快速识别，远距离自动开门； 5、支持触控操作； | 17 | 台 |  |
| 16 | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、支持锁状态LED灯指示； 3、支持通电上锁，无残磁、无机械磨损； | 20 | 个 |  |
| 17 | 磁力锁支架 | 1、L形支架 2、尺寸不小于：长*宽*高=25cm*3cm*5cm | 20 | 个 |  |
| 18 | 门禁电源 | 1、钢制机箱，采用优质元件，更稳定； 2、内置保险管过载及短路保护，更安全； 3、多功能输出接点，适用不同要求； 4、不间断电源，当市电供电时，负载由交流提供电压，停电时由蓄电池供电。 5、输出功率不小于：DC12V，3A 6、输出接点不少于：门禁、电锁、开关按钮接点 7、延时设置不小于：0～60秒可调 | 20 | 套 |  |
| 19 | 半球摄像机 | 1、1/2.7英寸200万像素CMOS传感器； 2、2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦（AF）； 3、内置不少于14颗红外灯+4颗暖光灯；红外补光距离不小于30米，暖光补光距离不小于10米； 4、照度不小于：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8）； 5、支持三码流，主码流最高分辨率1080P@25fps（P制）； 6、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、区域）、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 7、支持音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、TF卡接口（512G）、内置MIC、扬声器、硬复位； 8、支持网络协议：IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, QoS, Telnet,RTMP（推流）; SFTP; Multicast; NFS; 9、支持CGI、GAT1400、GB28181-2016版、Milestone、Onvif ProfileG/S/T、RTSP、P2P协议； 10、人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、胡子、眼镜、人脸属性可信度等属性叠加； 11、单画面人脸检测及抓拍数：32张； 12、支持警戒：白光警戒、声音警戒、语音自定义； 13、DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电； 14、工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于95%(无凝结)； 15、不低于IP67等级防护 | 86 | 台 |  |
| 20 | 伤疤抓拍仪 | 1、像素：200万 2、1.2倍数码变焦 3、自动对焦 4、最大帧数30帧 5、接口USB 6、麦克风内置 7、驱动免驱 | 1 | 台 |  |
| 21 | 高拍仪 | 1、最大拍摄A4幅面。 2、不小于800万定焦镜头。 3、光学分辨率2592×1944。 4、可拍物件类型：证件、文档、各类凭证、立体实物等。 5、拍摄速度≤1秒。 6、接口类型USB2.0。 7、标配触控LED辅助灯。 8、图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF。 9、图片大小：彩色≤300K；黑白≤60K。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 防爆对讲分机 | 1.防护等级不低于IP54，支持嵌入墙壁或外装； 2.应采用不低于6mm厚制铝板，具有防刺戳保护装置和专用螺丝，防范人为破坏； 3.应采用双按键设计，支持一键呼叫，一键报警，实现全双工对讲； 4.内置不低于720P高清摄像头； 5.摄像头超宽视角，水平广角≥135°； 6.终端应支持直接接入主流NVR等存储设备，实现音视频同步录制； 7.内置3W扬声器和话筒眯头，可接收广播和免提通话； 8.内置大容量FLASH存储器； 9.内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质； 10.带音频输出口，可外接有源音箱或耳机； 11.防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警； 12.喧哗报警功能，有人大声喧哗、打闹、斗殴等时，可自动向管理软件发出报警； 13.终端带1路报警输出,带1路报警输入； 14.应支持单独接入VOIP电话系统； 15.终端应支持直接接入主流NVR等存储设备，实现音视频同步录制； | 9 | 台 |  |
| 23 | 手动报警按钮 | 1、塑料外壳 2、支持报警信号传至警务值班室提示 | 26 | 个 |  |
| 24 | 声光报警器 | 1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警 | 26 | 个 |  |
| 25 | 单目全景摄像机 | 1、1/2.8英寸500万像素CMOS传感器； 2、最大支持分辨率2592×1944（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 3、具备1个RJ45接口、一个RS485接口、1个复位键、1个SD卡槽、1个内置扬声器、2个内置麦克风；具有1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出； 4、支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码； 5、分辨力彩色不小于1900TVL（分辨率为2592*1944，帧率为30fps，码率为2Mbps）； 6、亮度≥11级； ★7、具有畸变矫正、远端放大功能（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 8、最低照度：彩色≤0.004Lx，黑白≤0.0003Lx ； 9、水平视场角≥160°，垂直视场角≥100°； 10、具有三码流输出； 11、具有回声抑制、哑音、音频降噪设置选项； 12、具有语音对讲功能； 13、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景模式设置、走廊模式功能； 14、可选择手动或自动转换彩色/黑白模式； 15、至少具有14颗红外补光灯，4颗白光灯；红外灯亮度至少支持10级可调，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度。白光灯可选择常亮或警戒联动闪烁，具备10级亮度可调（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 16、红外距离≥15米； 17、白光补光距离≥10米； 18、具有抗丢包（5%）处理能力； 19、支持智能分析功能，如绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、奔跑、人脸检测、人数统计等行为的智能分析； 20、具备警戒功能，报警时可触发声音和/或白光警戒提示（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 21、在DC12V供电条件下正常工作，支持POE供电； 22、防护等级IP67，防暴性能IK10； 23、为保证所投产品的功能、参数、性能等的真实性及有效性，提供的证明材料如检验报告、证书等，取得日期应在本项目开标之日前；并在中标公示五个工作日内，提供检测报告原件供采购人审查。 | 4 | 台 |  |
| 26 | 监视器 | 1、32寸监视器，金属外观 2、支持HDMI2.0和VGA 3、支持HDMI及VGA通道自动唤醒功能 4、支持178°/178°宽视角显示 5、机身尺寸不大于773.5×470×110mm | 3 | 块 |  |
| 27 | 门禁控制器 | 1、4门双向刷卡控制，5路报警输入，4路报警输出 2、可存储2万张卡信息，10万条脱机日志存储 3、支持32个时间表，32个时区表，60个假日设置，满足不同群组不同时间的开门控制需求 4、支持1024个工作组，配合时间表、门控方式等实现多种开门权限 5、支持多种开门方式 1)多卡开门，最大支持20张合法卡在规定时间内全部刷卡才能开门（刷卡不分先后顺序） 2)首卡开门，可添加20张卡为首卡，每天首卡开门后，其他卡才有权限开门； 3)倒计时关门，可设置20张卡为倒计时卡，刷卡开门后，超过指定开门时间后，门锁关闭 6、可通过软件设置远程开门、倒计时开门及按时间自动开门等，支持远程持续开关门 7、支持双门互锁、3门互锁、4门互锁 8、支持APB控制，可实现单门反潜回和4门反潜回 9、支持标准韦根协议读卡器，即插即用 10、门磁状态可设置 11、支持低压报警、强行开门报警、反胁迫报警、脱机日志满报警等 | 2 | 个 |  |
| 28 | 证据抓拍摄像机（远程辨认/物品抓拍/远程示证） | 1、1/3英寸200万像素CMOS 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍 3、支持最低照度：彩色0.05lx，黑白0.01lx 4、支持RJ45、BNC输出接口 5、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法 6、支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps，副码流4CIF@30fps，三码流1080p@30fps 7、支持感兴趣区域设置功能 8、支持智能分析，如证人保护、绊线、 周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能 9、支持音频降噪、声音异常检测功能 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90° 11、手动水平控制速度0.05～150°/s； 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，可进行本地SD卡（最大支持128G）存储 13、支持图像自动翻转 14、支持内置MIC 15、支持1路音频输入和1路音频输出，支持至少3路报警输入、2路报警输出 16、支持POE+或12V两种供电方式 | 4 | 台 |  |
| 29 | 时间温湿度数码屏 | 1、具有RS485/232接口 2、静态数字显示，表面贴膜，防止图像闪烁，减少白光，适于同步录音录像 3、采用超高精度时钟，精度可达2PPM 4、支持自动校准时钟或与计算机时间同步 5、温湿度和紧急情况报警设定及处理功能 6、12V低压供电 | 16 | 台 |  |
| 30 | 公安审讯主机 | 1、视频接口支持不少于1个HDMI输入、1个VGA输入；不少于2个HDMI输出、1个VGA输出； 2、音频接口支持不少于1路端子输入、1路对讲输入；不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出； 3、支持不少于4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口；支持不少于11个sata接口； 4、支持不少于6个前置硬盘槽位（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 5、支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 6、支持不小于7寸触摸屏，具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警5个感应式按键； 7、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放； 8、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息。； 9、支持4K（3840X2160）、6MP（3392X2008）、5MP（2592X1920）、4MP（2560X1440）、1080P（1920X1080）分辨率的摄像机接入（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 10、支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/3/4/5/6/8； 11、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录； 12、合成画面支持4K分辨率（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 13、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265，视频传输码率支持在32kbps—16Mbps范围内设置；音频编码支持AAC，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz； 14、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数不低于4路； 15、支持智能分析功能，种类不少于单人讯问/无人看管、攀高检测、人数异常、人员起身；有效区域和无效区域各支持设置不少于8个 （以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★16、支持在有效检测区域内：出现只有一名办案人员时，触发报警（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★17、支持在有效检测区域内：出现没有办案人员时，触发报警（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 18、支持在有效检测区域内：出现人员攀高行为时，触发报警； 19、支持在有效检测区域内：人员数量不满足设定值时，触发报警； 20、支持故障报警，故障提示声压不低于60dBA，持续时间不低于5min； 21、支持选择合成画面刻录，支持无硬盘刻录；支持自动生成光盘名称和光盘编号； 22、支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝； 23、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 24、支持讯问结束后不超过5min刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻； 25、支持录像、刻录哈希值校验，并支持其以单独文件形式与音视频一同存储； 26、支持双光驱实时刻录，支持硬盘实时自动存储； 27、支持片头叠加功能，支持案件编号、名称、讯问人员姓名、被讯问人员姓名、讯问地点等片头内容设置，设置完毕后，自动生成片头叠加于视频画面； 28、支持查询案件信息回放审讯录像并可进行光盘备份；支持设置案件编号、案件名称、案件查看密码；支持案件删除与案件加锁（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★29、支持生命体征监测接入，并实时叠加至视频画面中。叠加信息至少包含血压、心律、血氧数据信息。支持阈值设置，超过阈值报警（以公安部检测报告为准，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； 30、支持在AC 220V（±10%）之内正常工作； 31、为保证所投产品的功能、参数、性能等的真实性及有效性，提供的证明材料如检验报告、证书等，取得日期应在本项目开标之日前；并在中标公示五个工作日内，提供检测报告原件供采购人审查。 | 17 | 台 |  |
| 31 | 示证展台 | 1、800万高清自动对焦镜头。 2、支持脱机/联机操作。 3、支持三维翻转拍摄。 4、底座集成按键功能。 5、支持SD卡。 6、拍摄镜头旋转角度可达到270°。 7、支持红外线遥控器。 8、内置专业展台软件。 9、支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游)。 10、支持微距拍摄，可拍摄到1元人民币背面底部写的RMB RMB字样。 11、接口：USB、HDMI、VGA。 12、12V电压供电。 | 16 | 台 |  |
| 32 | 桌面式对讲分机 | 1.应采用专业控制台设计，坚固耐用。 2.显示屏不低于7寸，分辨率不低于800*480。 3.应内置不低于3W扬声器，配置话筒咪头，可免提通话、接收广播和监听 4.内置数字摄像头，支持双向全双工视频通话，采用H.264； 5.应支持全区、分区、个别终端广播喊话，可支持三方通话。 6.应具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区。 7.应支持来/去电显示功能。 8.应支持远程修改和升级 。 9.应支持三方通话 | 17 | 台 |  |
| 33 | 音响 | 1、电脑音箱 | 16 | 台 |  |
| 34 | 示证显示器 | 1、43寸监视器，金属外观； 2、6ms极速响应时间，画面无拖尾； 3、支持HDMI2.0和VGA； 4、支持HDMI及VGA通道自动唤醒功能； 5、支持178°/178°宽视角显示； 6、机身尺寸不大于965×568×100.5mm | 16 | 台 |  |
| 35 | 电脑耳麦 | 1、电脑耳麦 | 16 | 台 |  |
| 36 | 电子门牌 | 1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45接口。 | 16 | 块 |  |
| 37 | 窗口对讲机 | 1.支持窗口对讲内机硬件拨片调节三种场景模式（安静、标准、嘈杂）；支持WEB页和工程模式调节音量大小。 2、尾端线的接线方式设计，更好的解决接线松动等问题，保持桌面整洁； 3、支持自带礼貌用语，可手动播报“欢迎光临”等服务用语，支持远程更换语音或定制欢迎语。 4、提供录音输出口，可与第三方同步音视频（例如硬盘录像机）。 5、支持远程呼叫和被呼叫，可与对讲话筒进行双向免提对讲，也可被监听和被广播； 6、支持脱机对讲功能，可在web页设置呼叫目标，实现脱机对讲； 7、有以太网口的地方即可接入，支持web页管理，可跨网段和跨路由。 8、支持不断电的情况下24小时循环录音；支持事件录音，并通过服务软件进行事件查询。 | 2 | 台 |  |
| 38 | 紫外线消毒灯 | 1、额定工作电压 220V； 2、适用面积 20-50㎡； 3、功率 20-40W； 4、可遥控定时 | 1 | 台 |  |
| 39 | 回声抑制拾音器 | 1、具有回声抑制功能 2、可消除对讲中产生的回声和啸叫声 3、支持自动噪声电平控制功能，有效抑制房间环境噪声，提高整体音频信号清晰度 4、支持远距离音频采集 5、频率范围：100Hz—24KHz 6、指向性：全指向性 | 1 | 台 |  |
| 40 | 远程提讯/示证显示屏 | 1、49寸监视器，金属外观； 2、6ms极速响应时间，画面无拖尾； 3、支持HDMI2.0和VGA 4、支持HDMI及VGA通道自动唤醒功能； 5、支持178°/178°宽视角显示； | 2 | 台 |  |
| 41 | 开门按钮 | 1、86型开门按钮 | 1 | 个 |  |
| 42 | 定位腕带（心率） | 1、无遮挡平均定位精度<=15CM，一般遮挡下平均定位精度<=30cm 2、电池形式 ，充电电池 3、标签状态全监测、标签命令可下发 4、刷新率单频段可调整，无需其他频段辅助 5、防拆型手环，具有防拆防剪断报警功能，具备SOS报警功能，具备防水功能 6、防护等级 IP67 7、支持心率检测，心率超值报警，异常信息主动报警，腕带破坏报警提示 | 35 | 个 |  |
| 43 | 定位腕带拆解工具 | 1、配套定位腕带磁力拆解工具 | 3 | 个 |  |
| 44 | 定位卡片 | 1、无遮挡平均定位精度<=15CM，一般遮挡下平均定位精度<=30cm 2、具有按钮报警功能，并可软件取消报警 3、电池形式，充电电池 4、标签状态全监测、标签命令可下发 5、刷新率单频段可调整，无需其他频段辅助 | 70 | 张 |  |
| 45 | 腕带充电器 | 1、配套定位腕带充电器 2、支持固定卡扣，可以将移动充电器固定在人员腕带上； 3、内置LED灯，电量指示灯（红黄绿蓝），代表电量从低到高； | 3 | 个 |  |
| 46 | 卡片充电器 | 1、卡片配套充电器 2、支持USB输入；可同时供给4个定位卡片充电； 3、允许座充和挂充；快速充电；具有短路、过充、过放及放电过流等保护措施；充电指示灯。 | 5 | 个 |  |
| 47 | 定位基站 | 1、无遮挡平均定位精度<=15CM,一般遮挡下平均定位精度<=30cm 2、天线360度全内置，无需调整天线方向，无需复杂调试并适合于吸顶安装 3、基站与基站无遮挡下间距至少35米 4、数据上传模式：100M以太网 5、实施方便，支持快速布设、临时搭建 6、无需复杂同步机，系统简易，采用标准以太网架构 7、快速安装，要求吸顶安装，不破坏整体环境，系统配置简易 8、频段范围：4GHz ~ 6.5GHz 9、发射功率密度：< -41.3dBm/MHz 10、功耗：<3W 11、供电接口：RJ45 12、支持LED指示6种工作状态 | 48 | 台 |  |
| 48 | 定位引擎 | 1、支持实时位置定位 2、支持定位信息配置，包括地图导入，基站导入，基站编组，区域约束。 3、支持TCP、WEBSOCKET 两种数据分发方式 4、支持SOS 报警、剪断报警、低电量报警 | 1 | 套 |  |
| 49 | 交换机 | 1、产品性能：交换容量≥336Gbps，整机转发性能≥95Mpps； 2、端口要求：整机固化可用端口数≥28，千兆电口≥24（支持POE供电，AC输入≥370W），千兆光口≥4； 3、设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k，OSPF路由表容量≥12K，提供由泰尔实验室出具的第三方测试报告复印件并加盖投标人公章； 4、路由协议：支持静态路由、RIP、OSPF，提供官网截图并加盖投标人公章； 5、组播：支持IGMP Snooping、IGMP Proxy、GMRP； 6、QOS：支持每端口8个优先级队列，支持802.1p/DSCP/TOS流量分类，支持端口限速和流限速，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度； ★7、ACL:支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL；要求提供工信部出具的《电信设备进网许可证》，产品制造商具备TL9000-HS R6.0/R5.5质量管理体系认证证书；提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 3 | 台 |  |
| 50 | 55寸拼接屏 | 1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2、LCD显示单元物理拼缝≤1.8mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到1400:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 3、LCD显示单元具备VGA×输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×11，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口 RJ45×2，USB×1，红外控制接口×1 4、为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书 5、液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 6、★液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 7、液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。 8、液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） 9、★液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 10、LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 11、LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 12、液晶显示单元支持0-255、16-235两种颜色空间调节，可调整不同HDMI信号源达到最优显示效果。 13、LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 14、LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 15、LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 16、LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。 | 10 | 块 |  |
| 51 | 前维护支架 | 1、拼接屏配套前维护支架、安装调试费 | 10 | 套 |  |
| 52 | 底座 | 1、800-1000MM拼接屏配套底座 | 5 | 套 |  |
| 53 | 高清线缆 | 1、15米HDMI视频线 | 10 | 条 |  |
| 54 | 解码拼控一体云主机 | 1、支持10路高清视频解码输出+10路音频解码输出+5路模拟视频解码输出 2、支持10块屏拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 3、支持选配最高4张高清输入卡接入 4、支持编码输入分辨率1920*1080@60HZ；1920*1080@50HZ；1600*1200@60HZ；1680*1050@60HZ ；1280*1024@60HZ；1440*900@60HZ；1280*800@60HZ； 1280*720@60HZ；1280*720@50HZ；1024*768@60HZ； 5、高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 6、高清视频输入支持HDMI和VGA（二选一） 7、支持4K高分辨率底图显示（可通过U盘读入） 8、支持H.264/265等编码格式 9、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 10、支持16个系统预案及快速调取 11、整机支持10个HDMI+10个VGA+5个CVBS+10个音频输出 12、音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 13、整机解码能力：20路8MP/ 25路6MP/32路5MP/ 40路4MP/ 50路3MP/ 80路1080P/ 160路720P/ 320路4CIF 14、整机解码通道路数不少于320路 15、支持语音对讲 16、画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64/81（2*2及以上拼接屏）/100（2*2及以上拼接屏） 17、支持解码性能自由划分 | 1 | 台 |  |
| 55 | 编码卡 | 1、单卡支持1路视频输入+1路音频输入，视频接口：HDMI+VGA（二选一）； 2、支持编码输入分辨率1920*1080@60HZ，1920*1080@50HZ，1600*1200@60HZ，1680*1050@60HZ ，1280*1024@60HZ，1440*900@60HZ，1280*800@60HZ，1280*720@60HZ，1280*720@50HZ，1024*768@60HZ； 3、高清视频输入可随网络解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 | 2 | 张 |  |
| 56 | 二维码生成器 | 1、技术类型：标签打印 2、连接方式：有线，USB，移动APP打印 | 1 | 个 |  |
| 57 | 短信猫 | 1、七模全网通工业级数传终端，采用高性能的工业级32位通信处理器 2、支持移动、联通、电信4G/3G/2G网络 3、支持标准RS232、RS485串口连接，实现短信收发功能 | 1 | 台 |  |
| 58 | 案卷管理柜（主柜） | 1、由柜体、工控主机、触摸显示屏、IC卡阅读器、指纹仪、二维码扫描器、电控锁和电气控制箱八大部分组合而成 2、柜体采用宝钢、δ不小于0.8mm的优质镀锌钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑 3、箱体颜色可定制 4、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理 5、每个箱门上有标签槽，可以插入卡片；每个箱门开透明窗 6、支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据 7、管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等 8、支持多副机级联，可以拓展多个从柜 9、支持通过人脸识别、指纹识别、刷卡登陆终端客户端 10、主柜包含23门，柜体尺寸不小于1800*450*1880mm（宽*深*高） 11、工控机配置：板载Intel Bay Trail J1900四核处理器(TDP10W)；主频1.99GHz；支持VGA和HDMI输出；内存DDR3L 4GB内存；磁盘SATA2.5 SSD 12、触摸显示屏：不小于15寸红外触摸屏；分辨率：1024*768；显示区域：304.1*228.1；亮度：420cd/m2；对比度：800:1；反应时间：<16ms；触摸响应时间：<8ms 13、IC卡阅读器：支持符合ISO/IEC 15693、ISO14443A/B、ICODE UID协议各主流电子标签（TI、NXP、ST、INFINEON）；支持透明命令操作；支持各主流非接触IC卡；内建收发天线，有效距离不小于50mm 14、二维码扫描器：接口支持USB、RS232；分辨率不小于30万；识读码制1D如 C128、C39 等， 2D如Data Matrix、PDF417、QR等 15、指纹识别仪：图片采集范围15.24*20.32（FAP20）；图像尺寸（PX）300*400；可接触面积16.5*23mm；分辨率（dpi）500DPI/256 grayscale (8-bit)；通讯方式USB2.0 | 1 | 台 |  |
| 59 | 案卷管理柜（从柜） | 1、由柜体、电控锁和电气控制箱组合而成 2、柜体采用宝钢/武钢，δ不小于0.8mm厚的镀锌钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑 3、箱体颜色可定制 4、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理 5、每个箱门上有标签槽，可以插入卡片；每个箱门开透明窗 6、支持与主柜之间级联 7、从柜包含20个箱门，柜体尺寸不小于1300*450*1880mm（宽*深*高） | 2 | 台 |  |
| 60 | 86寸智能会议平板 | 1 、内置1颗800W分辨率摄像头，视场角对角线不小于100°，水平角度不小于90°，垂直角度不小于66°（需提供封面具有CNAS标识权威机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） 2 、接口：视频输入接口：HDMI2.0 IN （4K@60Hz）*2路；VGA IN *1路； 视频输出接口：HDMI OUT（4K@60Hz）*1路；音频输入接口：AUDIO IN*1路，LINE in*1路；音频输出接口：SPDIF OUT*1路，LINE OUT *1路；其他：前置USB*2，后置USB*2；TOUCH-USB*1；RJ45*1，RS232*1。（需提供封面具有CNAS标识权威机构出具的检测报告复印件,并加盖投标人公章） 3 、无线投屏，支持手机、PAD、电脑（安卓/IOS/Windows/mac）混合投屏，支持会议平板画面镜像传输到安卓终端设备上显示，支持在安卓移动终端设备上批注书写，双屏显示相同内容；无线投屏支持屏幕群组功能；支持PC电脑无线投屏至会议平板，支持通过投屏列表反向选择投屏设备是否投屏，解决只能通过投屏器控制投屏与结束投屏的不便，同时可反向控制电脑；支持以扩展模式进行投屏； 4 、会议平板采用3840 × 2160 @60 Hz分辨率显示屏，采用ELED侧入式背光设计，屏幕具有蓝光护眼模式，降低超过90%超短波蓝光对人眼的伤害。（需提供封面具有CNAS标识权威机构出具的检测报告复印件,并加盖投标人公章）。 5 、系统需支持20点触控，10笔书写，触控精度≤1mm, 触控高度≤2mm; 采用防眩光顺滑处理防爆钢化玻璃, 玻璃厚度不小于4mm,表面硬度物力钢化莫式7级 6 、内置8阵列麦，拾音距离不小于8m，支持回声消除、智能降噪，支持语音识别功能, 对准设备麦克风发布命令，（需提供封面具有CNAS标识权威机构出具的检测报告复印件,并加盖投标人公章） 7 、CPU采用A73x2 +CA53 x 2，3G内存，32G存储，支持H.265/H.264解码能力，采用安卓8.0操作系统； 8 、内置双WiFi模块，支持双发双收，收发均支持2.4G（2432MHz）和5.8G（ 5180 MHz，简称5G频段）双频段，连接外网WiFi的同时可发热点；内置蓝牙模块，支持蓝牙5.0协议，支持连接蓝牙音箱、耳机、鼠标等常见的无线蓝牙设备。 9 、音箱：15 W*2，支持双声道，支持音量自定义调节 10 、接口功能： USB接口支持用户自定义系统是否跟随，自主设置跟随的系统，系统跟随状态下系统切换无需更换插入其他接口系统可自动读取；支持开机自定义进入特定通道，支持通道名称自定义。网口支持单根网线可同时支持安卓、Windows任一操作系统下实现联网互通功能 11 、★机身材料采用金属材质，全新圆弧一体化拼接，屏幕两侧具有双磁吸设计，可以同时固定至少两支笔；设备正面只有一个触摸按键，集系统开机、关机和节能待机三合一；整机采用超薄设计；内置MCU整机节能待机功耗≤0.5W，在不关闭整机电源的情况下可一键开启节能模式、关闭液晶屏背光，实现功耗降低超过90%。（需提供封面具有CNAS标识权威机构出具的检测报告复印件,并加盖投标人公章） 12 、具备在安卓系统下定时开关机功能，支持用户自定义设置定时循环周期，支持5组定时开关机，可以独立设置开机或者关机功能；支持开机logo和开机动画的自定义更换。（提供封面具有CNAS标识权威机构出具的检测报告复印件,并加盖投标人公章） 13、 任意通道下通过侧边栏可实现返回上一级、主页、进程管理、通道切换等，侧边栏高度可根据用户习惯自定义调节；中控菜单：支持录屏、计时器、计算器、秒表、倒计时、批注悬浮球、手势球、截图、便签、相机、声音调节、亮度调节、系统设置、系统通知、光感开关等功能，无需在应用中查找该应用，可以快捷调出应用；主页面支持4个及以上核心功能图标，主页图标可自主更换拖动切换APP图标的位置，安卓界面下采用4K分辨率图标(4KUI)设计。 14、支持OTA在线升级和本地U盘升级方式，升级可采取整机软件包全量升级或差分升级方式，支持白板软件、文件管理、平板管家、图库、帮助指南APP均可根据需要自定义在线升级；支持在线监测，云端提供恶意应用监测、安全状态监测、系统漏洞检测及热修复、系统加固等安全方案，确保会议平板APP运行及升级的安全性； 15 、内置播放器，支持支持全屏以及画中画模式播放、AB点循环、音视频播放、帧列表模式、画面比例及速度切换、支持剪辑开机动画、触控锁、含有播放列表支持切换及历史记录、支持手势调节音量以及亮度；（需提供封面具有CNAS标识权威机构出具的检测报告复印件,并加盖投标人公章） 16、 输入法支持手写输入、语音输入、支持键盘大小自定义调节；需提供封面具有CNAS标识权威机构出具的检测报告复印件,加盖投标人公章； 17 、★内置搜索引擎，搜索结果可截图插入白板页面；支持单页分屏浏览，支持一个长网页的分屏浏览；支持双页面浏览：支持分屏浏览两个网页；支持随页批注：支持长网页批注时，手势上下滑动网页，单点直接批注手写；（需提供封面具有CNAS标识权威机构出具的检测报告复印件,并加盖投标人公章） 18、 白板软件支持粉笔、毛笔、铅笔三种笔形可选，红外触控下单点和多点均支持实现笔锋书写，可写出毛笔字效果，笔粗可线性调节支持30级以上，从1像素开始增加粗细；支持单点书写/多点书写模式任意切换；支持不少于5种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏、惯性擦除等）；支持漫游、单指书写、多指拖拽/漫游、双指缩放、单手擦除等手势操作、支持更换背景、图形识别、50页以上书写版面、菜单左右调整等功能 19 、支持自有格式、图片、PDF格式保存白板记录内容，支持调出已保存的书写内容进行二次编辑，支持对已经保存内容的历史记录列表显示；支持白板内容保存在本地或U盘保存，支持局域网、公网扫码分享，支持邮件分享 | 2 | 台 |  |
| 61 | 物品识别主机 | 1、频率范围：860Mhz—960Mhz 2、调频方式：广谱调频（FHSS）或定频，可软件设置 3、射频输出：20-30dBm；50欧负载 4、盘存标签峰值速度>500 张/秒 5、标签缓存区 800张标签 @ 96 bit EPC 6、天线数量：1个TNC天线接口；2 个TNC天线接口；4个 TNC天线接口可选 7、通讯接口：10M/100M自适应以太网、RS232、RS485、Wiegand26/34接口 8、通信速率：串口速率9600～115200bps，RJ45为10Mbps 9、读取距离：8dbi天线配置，典型读取距离3-25米 | 1 | 台 |  |
| 62 | 物品识别主机天线 | 1、天线增益9dBi 2、工作频率902-928MHZ 3、具有N母头或用户指定 | 2 | 根 |  |
| 63 | 物品识别主机馈线 | 1、长度5米 2、TNC母转N公 3、直径:4.95mm；弯曲半径:25mm 4、衰减:0.365dB/m(900MHz) | 2 | 根 |  |
| 64 | RFID电子标签 | 1、工作频率：860Mhz—960Mhz 2、线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高 3、防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID码） | 1 | 卷 |  |
| 65 | 柔性抗金属标签 | 1、线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高； 2、防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID码）。 | 1 | 卷 |  |
| 66 | 物管手持盘库终端 | 1、CPU采用Cortex A17四核1.8GHZ 处理器，内存容量ROM：EMMC5.0 32GB、EMMC5.0 64GB；RAM：LPDDR3 2GB、LPDDR3 4GB 2、显示屏5寸IPS 1280* 720P，180°视角 3、支持蓝牙4.0、WiFi，3G/4G等多种通讯方式 4、支持一维条码激光或二维条码扫描识读 5、UHF远距离5-6米距离读取 6、支持1300万像素摄像头自动对焦 | 1 | 个 |  |
| 67 | RFID标签桌面发卡器 | 1、全面支持符合ISO-18000-6B、ISO-18000-6C（EPC G2）标准； 2、工作频率902-928MHZ或865-868MHZ； 3、具有仿真键盘功能、电脑USB接口取电、蓝色射频指示灯及蜂鸣器操作； 4、体积小、读取速率快等优点，可以对标签进行授权、挂失、编程等操作，可广泛应用于各种RFID系统中； 5、电脑USB接口取电 | 1 | 台 |  |
| 68 | 自封袋 | 1、10号透明自封，500个/包 | 1 | 包 |  |
| 69 | 涉案物品管理柜（主柜） | 1、涉案物品管理柜主柜由柜体、非接触智能卡阅读器、电控锁和电气控制箱四大部分组合而成 2、柜体采用宝钢，柜体采用宝钢、δ不小于0.8mm的优质镀锌钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑 3、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理 4、主柜包含24个箱门，每个箱门开透明窗 5、支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据 6、可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等 7、非接触智能卡阅读器：支持ISO14443 TYPE A /ISO14443 TYPE B 标准协议的IC卡；10cm感应刷卡距离；工作频率不低于13.56MHz；读卡速率不低于106kbit/s 8、工业级液晶显示屏，屏幕上可实时显示箱门使用状态、显示时钟、操作步骤提示等 9、支持多副机柜级联，可额外扩展不少于48门 | 1 | 台 |  |
| 70 | 涉案物品管理柜（从柜） | 1、涉案物品管理柜从柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成 2、柜体采用宝钢/武钢，δ不小于0.8mm厚的镀锌钢板，箱体表面需要经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑 3、每个箱门开透明窗 4、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理 5、支持与主柜之间级联 6、支持通过软件远程控制开箱 | 2 | 台 |  |
| 71 | 货架 | 1、国产定制 | 1 | 套 |  |
| 72 | 执法办案管理软件 | 此项由市公安局统一采购。 | 1 | 套 | 无需报价 |
| 73 | 案卷管理系统 | 1、首页支持展示案卷最新动态、智能柜使用情况统计、案卷出入次数统计等信息。 2、支持对案卷信息进行内容录入、编辑、查询、查看，支持案卷信息批量导入。 3、支持案卷信息查询，可按照编号、名称、立案时间、在柜状态、问题状态等多种条件查询。 4、支持二维码生成，对案卷通过二维码进行管理。 5、支持案卷借阅、归还、移交等流程管理，流转信息系统自动记录。 6、支持对智能案卷保管柜的管理，界面可视化管理，可远程控制案卷管理柜开柜，支持根据民警实际使用需求分配案卷保管柜。 7、具有新增入柜功能，可支持刑事案卷查询、行政案卷查询、添加，删除，导出，导入文件案件，支持对入柜事件查询，删除，导出。（提供中国软件评测中心出具的软件产品登记测试报告复印件并加盖投标人公章） 8、具有资料新增功能，支持对刑事案件、行政案件、事件进行查询，删除，导出。（提供中国软件评测中心出具的软件产品登记测试报告复印件并加盖投标人公章） 9、具有出柜管理功能， 可支持按照案卷编号、名称、借阅人查询，申请借阅，导出，支持按照案卷编号，案卷名称、申请状态，环节时间进行查询，申请移交，导出，支持按照案卷编号、案卷名称、借阅人、借阅单位，归还时间进行查询，导出，支持按照事件编号，报案人姓名，报案人电话，承办部门进行查询，导出。（提供中国软件评测中心出具的软件产品登记测试报告复印件并加盖投标人公章） 10、具有预警催办功能，支持我的催办记录查询，可以按预警类型、是否超期、案卷类型查询，支持催办记录查询，可按预警类型，收否超期，收否查收查询，支持未超期预警查询、已超期待办查询，按照预警类型，主办民警，协办民警查询。 11、具有执法监督功能，支持按照案卷编号，案卷名称，承办部门，涉案人员，案卷类型，主办民警进行查询，导出。 12、具有数据统计功能，支持根据部门查询，查看卷柜使用状态，支持根据承办部门，进行刑事案件、行政案件查询，支持根据时间，查询案卷出入数量，导出，支持根据时间，查询案卷状态，导出，支持根据时间段，查询部门民警的案件数量，可根据案件类型，查看各类案件数量，支持根据案件类型，查询强制措施人员统计。 13、具有综合查询功能，支持按照案卷编号，案卷名称，承办部门，涉案人员进行综合查询，导出。支持按照事件编号、报案人信息，承办部门进行查询，导出。 14、具有案卷管理功能，可支持案卷添加、查询、删除、导出，支持按照案卷编号、案卷名称、承办人、主办民警、承办部门进行查询，导出。 15、支持统计分析功能，具备多种统计维度，统计结果图表展现。 16、支持登录到执法办案区，支持执法办案区数据对接。 17、支持视频预览监控功能，可以预览、回放、视频基础功能。 18、支持1080p/720p/4CIF等主流视频格式接入。 19、支持设置案卷柜是否允许自动开门。 20、支持用户操作日志管理，支持设置系统名称。 21、支持角色分配和用户管理。 | 1 | 套 |  |
| 74 | 涉案财物管理系统 | 1、支持对物品进行录入、编辑、查看，自动分配条码，可添加相关附件，支持涉案物品信息批量导入。 2、支持涉案物品查询，可按照编号、名称、承办部门、涉案人员、创建日期等多种条件查询。 3、具有首页管理功能，支持基本信息添加、入库、流转、审批、出库快捷操作，支持待办事项提醒，可查看更多。 4、支持案件基本信息添加，支持案件编辑，详情，删除，同时支持案件信息文件导入。 5、具有物品登记功能，可进行物品基本信息添加，支持对物品信息编辑，详情，删除，同时支持物品信息文件导入。（提供中国软件评测中心出具的软件产品登记测试报告复印件并加盖投标人公章） 6、具有物品入库功能，可查看物品详情，支持对物品进行入柜管理操作支持物品条码打印。（提供中国软件评测中心出具的软件产品登记测试报告复印件并加盖投标人公章） 7、支持涉案物品抓拍，将抓拍的图片保存到涉案物品信息。 8、支持涉案物品入库、出库、借阅、归还、移送主要流程，流转信息系统自动记录。 9、具有物品出库功能，支持按照物品编号、名称类型查询出库信息。 10、具有物品归还功能，支持按照物品编号、名称类型查询归还信息。 11、具有流转审批功能，支持按照审批类型、时间、状态、申请人查询审批信息。 12、具有物品查询功能，支持填写涉案物品借出申请表、涉案物品移送保管申请表、涉案物品出库申请表、涉案物品移库登记表，支持涉案物品信息导出。 13、具有统计报表功能，支持按照涉案财物种类、案件类型、涉案财物的状态、时间趋势进行统计。 14、具有保管中心功能，支持按照组织查看相应的储物柜，可查看详情。 15、具有物品盘点功能，支持按照盘点名称、负责人、状态、时间进行查询，支持盘点信息添加。（提供中国软件评测中心出具的软件产品登记测试报告复印件并加盖投标人公章） 16、具有报警管理功能，支持按照报警类型、通知人、报警内容、时间进行查询。 17、支持物品借出、归还等超时报警，并支持短信通知相关责任人。 18、支持通过RFID电子标签管理，将写好的电子标签贴到涉案物品上，实现一物一码。 19、支持批量盘库功能。基于RFID无线射频技术，可以通过手持机远程批量盘库。 20、支持当有非法出库的涉案物品时，平台自动弹出门口监控画面以及涉案物品信息，并且可以联动声光报警以及短信通知物品保管员。 21、支持远程控制涉案物品柜开柜，支持根据民警实际使用需求分配涉案物品保管柜。 22、支持按照涉案物品柜箱门数选择不同的排列方式。 23、支持对涉案物品柜进行添加、修改和删除操作。 24、支持统计分析功能，具备多种统计维度，统计结果图表展现。 25、支持登录到执法办案区，支持执法办案区数据对接。 26、支持视频预览监控功能，可以预览、回放、视频基础功能。 27、支持1080p/720p/4CIF等主流视频格式接。 28、支持用户操作日志管理，支持设置系统名称。 29、支持角色分配和用户管理。 | 1 | 套 |  |
| 75 | 执法监督管理系统 | 1、支持公安局树形组织管理功能，可对区域节点进行搜索；支持对节点信息进行查询和修改，包括：基础信息列表、用户信息列表、会议室列表、资源列表、单点登录； 2、支持在地图中展现出分局，以及各个区所管辖范围内的基层所； 3、支持在地图中显示分局、派出所管辖范围内某时间段的各办案环节人数；支持自定义设置起始时间、结束时间进行查询； 4、支持选择相应区域的地图，自动切换为该区域数据进行展示； 5、支持根据违规数量在地图上进行红、橙、绿三种颜色动态展示； 6、支持以图形方式显示相关地区的警情数据，进入相应数据能列表展示警情对应的案件详细信息； 7、支持以图形方式显示相关地区的受立案数据，包括行政受案、刑事受案、刑事立案等，进入相应数据能列表展示受立案对应的案件详细信息； 8、支持以图形方式显示相关执法单位的执法档案，包括执法通报、责令改正、执法检查登记； 9、支持根据宪法类、民商法类、刑法类等分类查看法律法规；支持法律法规的全文展示（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； 10、支持以树形目录展示法律法规库；支持以关键字对法律法规检索，检索结果关键字红色显示； 11、支持对证据规格根据刑事、行政进行分类查看；支持展示证据规格库； 12、支持证据规格的全文展示，支持以关键字对证据规格检索，检索结果关键字红色显示； 13、支持导入地方规范性文件；支持展示规范性文件； 14、支持规范文件的全文展示；支持对规范文件进行关键字检索，检索结果关键字红色显示； 15、支持对未依法受案的警情进行监督并自动报警； 16、支持列表展示警情的违规信息，包括：警情编号，告警点名称，告警点类型，核查说明； 17、支持对警情违规情况进行条件检索； ★18、支持案件监督自动报警功能，报警类型包括：《不予立案通知书》超三日未送达、撤案超3日未送达犯罪嫌疑人家属、《对保证人罚款决定书》送达保证人超3日、《驳回申请回避决定书》超2日送达、《提供法律援助通知书》超3日告知法律援助机构、《会见犯罪嫌疑人申请表》超3日审核、《不予变更强制措施通知书》超3日告知申请人、查封期限超2年、取保候审超3个月未进行取证、监视居住超3个月未进行侦查活动、取保候审超6个月未进行侦查活动、治安案件没收保证金超3日、刑事案件没收保证金超3日、《变更羁押期限通知书》超5日（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） ； 19、支持以列表形式展示违规案件信息，包括：案件编号，案件名称，告警点名称，告警点类型，核查说明； ★20、支持办案场所监督自动报警功能，报警类型包括：非法脱离办案区域、无人看管、单人询问/讯问报警、手环恶意拆除报警、审讯超过24小时、对嫌疑人继续盘问但未进入办案区或到达办案区时间超时、传讯后嫌疑人未进入办案区或到达办案区时间超时、未进入办案区但对嫌疑人进行拘留、传唤后嫌疑人未进入办案区或到达办案区时间超时、办案区登记表记载不全（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； 21、支持列表展示办案场所违规信息，包括：案件编号，案件名称，告警点名称，告警点类型，核查说明； 22、支持对办案场所违规情况进行条件检索； 23、支持查看单人询问/讯问、无人看管违规行为的录像； 24、支持点播办案区的违规视频录像； 25、支持查看违规录像；支持对办案场所违规行为下发督办； 26、支持列表展示音视频监督的违规信息，包括：警情编号，告警点名称，告警点类型，告警内容，核查说明；支持对音视频违规情况进行条件检索； 27、支持列表展示涉案财物自动监督的违规信息，包括：物品编号，告警点名称，告警点类型，核查说明； 28、支持对警情、案件、涉案财物、场所、案卷、音视频等执法要素的预警催办和违规核查数据进行图形化展示； 29、支持对警情进行人工巡查，下发督办；支持列表展示全局警情信息，包括：警情编号、报警人、报警电话、督办次数；支持对警情进行条件检索（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； 30、支持对案件进行人工巡查，下发督办；支持列表展示案件巡查信息，包括：案件编号、办案单位、案件名称、督办次数；支持对案件进行条件检索； ★31、支持办案区人工巡查；支持查看办案场所音视频；支持根据登录用户权限不同，实现对应权限内的办案区视频监控预览；支持不规范行为的手动抓拍照片、录像；支持对办案场所违规行为手动下发督办（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； 32、支持办案区录像的回放预览；根据登录用户权限不同，可实现对应权限内的办案区录像进行回放；支持按时间段回放办案区录像；支持在查看办案区录像时发现不规范行为进行手动抓拍照片、录像；支持对办案场所违规行为手动下发督办；支持对权限范围内的录像文件进行下载； 33、支持音视频巡查；支持列表展示音视频巡查信息，包括警情编号，报警内容，接警单位，接警时间；支持对所有外出执法信息进行条件检索；支持播放音视频；支持外出执法违规情况手动下发督办； ★34、支持涉案财物巡查；支持列表展示涉案财物巡查详细信息，包括：物品名称、办案单位、承办人、督办次数；支持对涉案财物进行条件检索；支持对涉案财物违规手动下发督办（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； 35、支持审讯巡查：支持列表展示实时审讯案件信息，包括：案件编号、案件名称、涉案人员等；支持对正在审讯的案件进行条件检索； 36、支持对历史审讯录像进行点播； 37、支持对案件台账进行条件检索、导出台账巡查列表； 38、支持查看嫌疑人在办案区内的办案区使用情况登记表，可对嫌疑人的录像进行点播； 39、支持列表展示案件台账信息，包括：涉案人员，案件编号，案由，办案单位； 40、支持警情、案件、涉案财物、场所、案卷、音视频六位一体信息的集成化展示； 41、支持列表展示督察、信访、审计、刑侦、经侦、预审、禁毒、治安相关的监督记录信息； 42、支持对基层执法单位开展专项检查；可对专项检查进行增删改查； 43、支持上级单位向下级单位下发督办整改流程且支持多种类型； 44、支持上级单位发现下级单位有疑似执法问题时，对下级单位下发督办； 45、支持下级单位收到上级单位的督办时，可进行督办反馈； 46、支持上级单位将下级单位的督办反馈退回； 47、支持上级单位对下级单位的整改反馈进行审核；支持选择退回或生成整改结果； 48、支持列表展示责任追究记录，包括：关联编号、部门或民警、所属单位、过错结论处理等； 49、支持责任追究记录的添加、修改、删除； 50、支持现场调解分析；支持以图形形式直观显示相关单位一段时间内的现场调解数量； 51、支持各类案件分布比例分析；支持以图形方式直观显示相关单位一段时间内的刑事、行政等案件类型比例分布情况； 52、支持高发案由分析；支持以图形方式直观显示相关单位一段时间内高发案由数量分布情况； 53、支持刑事立案趋势分析；支持以图形方式直观显示相关单位前年，去年，今年各月份的刑事案件立案数量； 54、支持行政罚款统计；支持以图形方式直观显示相关单位一段时间内行政罚款的总人数/总金额； 55、支持对人工巡查下发的督办数量进行统计； 56、支持对自动下发的督办数量进行统计； 57、支持以关键字检索相关教学音频、视频和文档资料； 58、支持教学视频资料和文档资料的上传、查看； 59、支持模拟考试功能；支持考试时间结束自动提交试卷，自动评阅选择题、判断题，自动生成考生最终成绩；支持对考试成绩正确答案的解析（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； 60、支持对办案人员进行正式考试；支持考试时间结束自动提交试卷，自动评阅选择题、判断题，自动生成考生最终成绩； 支持对考试成绩正确答案的解析； 61、支持成绩查询功能：可根据试卷名称、考试时间查询办案人员的正式考试的成绩； 62、支持试题管理功能：支持下载试题模板；支持新建、导入、查询、编辑、删除试题；支持以列表的形式显示试题题目、试题类型、试题分类、正确答案、试题解析；支持对试题进行条件检索； 63、支持试卷管理功能：支持对试卷的新建和编辑，可设置试卷标题、开放部门、开放时间、限制时间、试卷状态、警种等；支持对试卷进行条件检索； 64、支持单位执法档案考评：支持对各单位档案进行统计；支持查看扣分明细； 65、支持制定学习计划，并记录学习次数和学习时长； 66、支持民警执法档案考评：支持对民警档案进行统计；支持查看扣分明细； 67、支持对外部监督记录进行条件检索； 68、支持检察院、法院机关通过平台上传《要求公安机关说明不立案理由通知书》等各类文书，并下发至相关公安机关； 69、支持外部群众对公安执法工作进行评价：支持添加反映群众姓名、反映时间、问题及核查结果；支持对外部群众反映的公安执法工作问题进行条件检索； 70、支持对上级指挥中心和下级指挥室、办案室进行组会；支持地图上显示相关指挥室、办案室； ★71、为保证所投产品的功能、参数、性能等的真实性及有效性，提供的证明材料如检验报告、证书等，取得日期应在本项目开标之日前；并在中标公示五个工作日内，提供检测报告原件供采购人审查。 | 1 | 套 |  |
| 76 | 执法监督预警系统 | 1、实现监督管理模块中预警相关的功能 | 1 | 套 |  |
| 77 | 门禁管理软件 | 1、支持纯密码开门、卡+密码开门、按照时间表进行门区的通行控制、自动开门、互锁功能、读取门禁状态、时间同步 2、支持多种门禁事件如“非法卡”、“反胁迫报警”、“一键锁死”、“消防报警”等端口输出 3、支持“合法卡刷卡消警”、“按键消警”、“延时消警”及“上层软件消警”等多种消警方式 4、支持门禁进出报表，记录门禁控制器不同事件，实现按照不同查询条件检索 5、支持对串口485门禁、网络门禁、网络门禁下挂接485串口门禁的管理 6、具备实时监控功能，图标状态实时显示、远程控制开关门、首卡开门、多卡开门、人员定位、门内人员查询、历史记录提取 7、支持考勤功能，正常班考勤、倒班考勤。节假日设置、请假出差设置、签到设置 8、考勤统计表功能，按照时间统计、按照人员统计一段时间内的考勤情况，进行导出、打印 9、支持电子地图分屏显示、门禁图标添加、状态显示、远程控制 10、人员巡检设置和权限设置 11、支持音视频预览、前端球控制、前端设备对讲、键盘控制 | 1 | 套 |  |
| 78 | 应用服务器 | 1、本项依托大数据、云平台提供灵活、高效、安全的数据导入机制，满足对辖区执法办案管理中心的规范化、信息化需求，采用分局已建云平台资源，由科信部门统一分配细虚拟服务器资源，虚拟服务器配置不低于32G内存，4核，主频不低于2GHZ，centosV7.3，500G存储，共提供6台虚拟云服务器。（科信部门统一分配） | 1 | 项 | 无需报价 |
| 79 | 3D地图模块(分局） | 1、3D地图建模根据办案区现场实际房间布局定制 | 1 | 套 |  |
| 80 | 流媒体服务器 | 1、嵌入式Linux操作系统，全WEB方式配置管理界面； 2、支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR、解码器、网络矩阵、网络报警主机等多种设备； 3、单台服务器支持高清视频1000路*2Mbps码流的接入和1000路*2Mbps码流的转发，支持多级流媒体； 4、支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲； 5、支持平台级联服务，采用SIP多媒体会话协议通信，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输； 6、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性； 7、支持云配置，把多个流媒体单元可以虚拟成一个设备； 8、支持云添加，增加点位时直接添加设备即可自动完成； 9、支持云调度，实时监测系统核心单元的状态，支持负载均衡，防止转分发数据量或用户连接通道数超过负荷上限； 10、支持文件存储和流式存储，可通过数据块方式直存或代理转存，减少文件创建/删除导致的磁盘压力； 11、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像； 12、支持定时、报警、移动侦测等多种存储策略，支持DAS、NAS、IP-SAN多种存储设备，支持PB级海量音视频数据存储； 13、通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发； 14、支持报警联动和报警转发。 | 2 | 台 |  |
| 81 | 对接网关服务器 | 1、支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议； 2、支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路； 3、可接入符合国标GB/T 28181协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备； 4、支持端口聚合绑定，提供400Mbps国标码流的无损并发推送能力； 7、支持弹性转分发机制，最大限度利用现有网络资源，提供512*2Mbps国标码流的并发推送能力； 8、支持负载均衡，保证部署多台网关转发视频的可靠性； 9、支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网； 10、支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性； 11、支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能； 12、支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能； 13、可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能； 14、可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计； 15、支持PS、RTP+PS封装格式和H.264编码格式输出。 | 1 | 台 |  |
| 82 | 数据对接软件 | 1、对接在逃、常住、暂住人口库，警综，案卷等系统 | 1 | 套 |  |
| 83 | 电子证据服务器 | 1、4U/24盘位集中存储 2、接入带宽1024Mbps，同时512Mbps转发 3、出厂自带Linux操作系统 4、2核4线程处理器 5、最大支持24块3.5寸或者2.5寸硬盘 6、支持Onvif、GB/T28181、SDK 7、支持RAID0、1、3、5、6、10、50、60 8、4个RJ45千兆网口 9、采用800W，1+1金牌效率电源 | 1 | 台 |  |
| 84 | 48盘位网络存储服务器 | 1、支持48盘位，单柜硬盘48； 2、接入带宽1200Mbps同时转发800Mbps； 3、支持RAID级别：0、1、5、10、6, 50,60, 支持动态热备盘，支持全局和局部热备； 4、背板支持 Lsi 12G Expander扩展芯片，可与Lsi Raid/HBA无缝连接，提高产品的稳定性； 5、支持Lsi 独特的EDFB功能，开启后可提高60%以上的性能，可使单线带宽提高到4800MB/s | 2 | 台 |  |
| 85 | 执法记录仪音视频存储系统 | 1、标准机架式设备，≥40盘位；配置两颗64位高性能处理器（单CPU核数≥10核、主频≥2.2GHz、缓存≥13.75MB）； 2、内存配置≥64GB； 3、硬盘配置不低于28*14TB 企业级硬盘，可用容量≥300TB； 4、系统盘配置2*600GB 12G SAS 10K； 5、RAID 配置：配置独立磁盘阵列卡 ，12Gb 2端口SAS RAID卡(支持8个SAS口,4G缓存)； 6、RAID卡传输速率≥12Gb/s，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、 RAID50、RAID60 等 RAID 模式,提供第三方检测机构出具的检验检测报告； 7、配置4*千兆电口，2*万兆光口； 8、单个存储节点支持双电源，支持热插拔，损坏1个电源，可正常运行； 9、支持对系统内的硬件（风扇、处理器、电源、内存、硬盘等）的工作状态进行监测以及报警, 提供第三方检测机构出具的检验检测报告证明； 10、支持CPU、内存等组件温度状态实时监测，提供3D监测视图； 11、单个存储节点具备超级电容模块，支持断电保护，节点异常掉电时缓存数据无丢失, 提供第三方检测机构出具的检验检测报告证明；； 12、支持配置硬盘重构比例以调整硬盘的重构速度； 13、符合行业标准和协议规范，支持iSCSI等多种标准存储协议接口，兼容支持Linux、Windows、UNIX、Mac OS、VMware等多种系统； 14、支持存储与重庆市公安局现场执法视音频管理平台正常对接，平稳运行； | 1 | 套 |  |
| 86 | 执法记录仪采集站 | 1. 显示屏：≥21.5 寸显示屏采集设备，其屏幕分辨率 应不小于 1920×1080 2. 触摸屏 ：执法数据采集设备可在触摸屏上进行功能 操作 3.接入能力：可同时接入不少于24台执法记录仪进行数据采 集，充电，清空。 4.采集速率 ：在接入能力满负荷条件下的平均单路数 据采集速率应大于等于 10MB/s 5.整机尺寸：不低于1200mm 6.工作电源：智能温控电源、额定电压 AC100V— 240V~50/60HZ（宽电压） 7.信息与状态显示 ：能显示每台接入的执法记录仪的 设备信息（包括但不限于执法记录仪产品序号、警号、 执法记录仪的充电电量、数据采集进度等）和执法数 据采集设备的存储总容量、剩余容量、采集接口编号 等信息，未接入执法记录仪的接口，应提示当前接口 状态为空闲 8.工作噪声 ：在正常工作条件下的工作噪声不应大于 36dB(A) 9.内存及容量：不低于4GB； 8TB （T 3*2T+2T 热备）。 ★10.当执法数据采集设备产生网络中断、存储器溢出等异常情况时，应3s内在本地同时发出可听和可见报警指示。可听报警指示的声压应大于70dB, 持续时间不应小于5min，报警期间应可通过人工干预撤除可听报警指示，当有新的报警产生时，应能重新发出可听报警指示。可见报警指示应保持到故障完全恢复后才可消失(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查)。 ★11.在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应大于等于10MB/s(提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查)。 | 10 | 台 |  |
| 87 | 4T企业级硬盘 | 1、4T企业级硬盘 2、支持温度传感器 3、256MB缓存 4、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时 5、转速：7200rpm 6、接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒 7、最高可持续传输率：215MB/秒 8、电源+12V和+5V 9、运行时温度5~60℃ | 24 | 块 |  |
| 88 | 8T企业级硬盘 | 1、8T企业级硬盘，支持温度传感器； 2、256MB缓存； 3、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时； 4、转速：7200rpm； 5、接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒； 6、最高可持续传输率：249MB/秒； | 80 | 块 |  |
| 89 | 案管识别终端 | 1、支持不低于8路视频流/16路图片流人脸识别 2、支持不少于300个人脸库，底库最大10万张，人脸抓拍图片存储最大1000万条 3、视频输入路数不低于40路 4、支持带宽不低于：接入：400Mbps，转发：200Mbps 5、支持1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B画面预览 6、支持不少于8个硬盘接口，单块最大10TB 7、支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式 8、支持16路4CIF/16路720P/15路1080P/7路4MP/6路5MP/3路4K/2路12MP同步回放 9、支持设备故障自动恢复，并使故障前的信息不丢失 10、支持国标GB/T28181、GA/T1400、Onvif协议 | 1 | 台 |  |
| 90 | 4T监控硬盘 | 1、4T监控级硬盘 2、转速5900rpm 3、接口：SATA 6Gb/s 4、单块最多支持64路高清视频流 5、最大持续传输速率190MB/s 6、64MB缓存 7、抗氧化、腐蚀 8、加载/卸载周期：300,000 9、电压公差：5V±5%，12V±10% 10、工作温度0~70℃ | 4 | 块 |  |
| 91 | 汇聚交换机 | 1、产品性能：交换容量≥336Gbps，整机转发性能≥108Mpps； 2、端口要求：整机固化可用端口数≥28，千兆电口≥24，万兆光口≥4； 3、设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k，OSPF路由表容量≥12K，提供由泰尔实验室出具的第三方测试报告复印件并加盖投标人公章； 4、路由协议：支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF，提供官网截图并加盖投标人公章 ； 5、工作温度：为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作，提供由泰尔实验室出具的第三方测试报告复印件并加盖投标人公章； 6、静音：为减少噪音污染，要求设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准，提供由泰尔实验室出具的第三方测试报告复印件并加盖投标人公章； 7、风扇：为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计； ★8、具备工信部出具的《电信设备进网许可证》，产品制造商具备TL9000-HS R6.0/R5.5质量管理体系认证证书，提供证书复印件并加盖投标人公章； | 1 | 台 |  |
| 92 | 接入交换机 | 1、10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个； 2、交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps； 3、长期工作温度0-55°； 4、MAC地址表大小≥8K； 5、可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 6、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等 | 8 | 台 |  |
| 93 | 机柜（智能） | 1、42U：600*600*2米 2、智能控制单元提供≥5路AC220V输出，1路DC5V输出（预留给交换机），≥≥1路DC12V输出（1路预留给交换机），1路RS232接口，1路RS485接口，2路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）。 3、可通过客户软件显示网络传输设备工作状态并设置网络传输设备定时/手动重启，当接入的网络传输设备网络断开时，可进行自动重启，具有公安部检测机构的检验报告复印件,并加盖投标人公章。 4、★可通过客户端软件显示风扇工作状态，并设置风扇手动开启或当外接温度传感器检验温度超过设定值时自动开启，温度阈值可设置，具有公安部检测机构的检验报告复印件,并加盖投标人公章。 5、可通过客户端软件显示门磁状态并设置门磁布撤防，可设置临时撤防时间，超过设定时间可自动布防，当门磁开启时可通过客户端软件给出报警提示，具有公安部检测机构的检验报告复印件,并加盖投标人公章。 6、可通过客户端软件显示输入电压值、电流值，电源电压在AC100V-AC250V范围内变化时正常工作，空载状态功耗≤6W，具有公安部检测机构的检验报告复印件,并加盖投标人公章。 7、具有管理平台，支持运行指标管控，实时在线统计视频总数、视频在线率、故障及时修复率（修复阈值时间可设）、视频掉线列表、告警情况，支持标识位置信息，并显示设备信息、工作状态（正常、异常、离线）。 8、拥有自主知识产权，非OEM产品，提供运维终端嵌入式软件著作权和视频监控智慧运维管理平台系统著作权证书复印件,并加盖投标人公章。 9、为确保设备品质管理，制造商具有高新技术企业证书、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，提供有效期内的证书复印件,并加盖投标人公章。 | 2 | 台 |  |
| 94 | UPS主机 | 1、40KVA，三进三出，额定输入电压范围（Vac）285~475VAC；输出电压380(或400/415)±1%，输出功因0.9；产品标配输入电抗器及输出隔离变压器，不接受高频机加输出隔离变压器方式； 2、产品支持多台主机并联运，无须配置并机柜，并机采用双环形冗余结构，避免单点环路影响系统并机安全； 3、具备发电机接入功率设置功能及发电机启动侦测接点, 可配合发电机工作, 当发电机紧急供电时,可自动降低充电电流,减少发电机的供电，更合理调配油机资源。 4、具备蓄电池浮充电压、均充电压、终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；并可根据设置的值实现告警； 5具备蓄电池单组节数可调节功能，调节范围不低于30-32节，提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本； 6、主机操作面板旁配置紧急关机开关(EPO)按键，且具有保护罩设计，提供产品实物图片证明复印件,并加盖投标人公章； 7、主机标准内置独立的主路输入开关、输出开关、旁路开关和维修开关； ★8、UPS浪涌抗扰度符合GB/T 17626.5标准，交流端口对地能承受20kA（8/20μs）的标称放电电流的冲击，直流端口对地能承受10kA（8/20μs）的标称放电电流的冲击，通信端口对地能承受5kA（8/20μs）的标称放电电流的冲击；提供第三方权威机构出具的有效检测报告证明复印件,并加盖投标人公章； ★9、UPS主机作为供电中最重要桥梁，其性能尤为关键，机房环境对于主机内部电子器件的运行影响极大，要求UPS采用的柜体为防潮型设计；提供产品设计说明及国家权威机构出具的评定证书证明复印件,并加盖投标人公章； 10、监控与通信系统要求:具有独立控制系统，采用不低于5.7英寸LCD 液晶显示屏，显示内容至少包括：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等；配置标准RS232/RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件； 6、为保证质量及响应节能减排政策投标人需提供以下证书：泰尔认证证书及检测报告、节能认证证书复印件,并加盖投标人公章 | 1 | 套 |  |
| 95 | 电池柜 | 1、电池柜及辅材 | 1 | 套 |  |
| 96 | 电池 | 1、蓄电池性能要求： 外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接；气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤90mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤300mV；放电状态：端电压差值≤250mV；电池间连接电压降≤5mV；100Ah； 蓄电池内阻：≤5mΩ，同组蓄电池内助偏差≤10%；容量保存率：静置28天后，其容量保持率应在98.5%C10以上；密封反应效率：≥97%；蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10-49kPa，闭阀压应是4-16kPa；蓄电池通过YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》标准检测，提供认证证书及测试报告证明复印件,并加盖投标人公章； 2、蓄电池安全防漏液特性：因机房事故多为蓄电池漏液引起，为检测产品的合格性及安全性，要求具备一定的防漏液设计能力，且具备大规模的市场应用案例。提供产品设计说明文件、国家权威机构出具的评定证书及实物图片证明复印件,并加盖投标人公章； 3、为保证设备兼容性及服务统一性，蓄电池与UPS主机为同一品牌且同一制造商生产（可为全资子公司），无外委制造；提供同一品牌声明函、制造商营业执照复印件及蓄电池产品生产许可证、排污许可证证明复印件,并加盖投标人公章； 4、蓄电池产品通过电信设备抗震合格性能测试，并达到7、8、9级烈度抗震要求。提供投标容量或同系列产品抗震合格证书及测试报告复印件,并加盖投标人公章； | 32 | 只 |  |

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签订后15个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费及软件实施等货到采购人指定地点的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期不低于1年，质保期自验收合格之日起算。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在4小时内到达现场（市外8小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，中标人以不得超过核定工程量总金额4%的价格提供全保服务（包括但不限于免费维护服务、免费接口服务、免费软件升级服务等），直至采购人终止使用中标人的软件，并由中标人根据采购人需要派驻1人驻现场（具有能提供全保服务相应专业技术能力）。

## 四、付款方式

（一）合同签订前中标人向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，项目验收合格后，履约保证金转为质保金，质保期满后10个工作日内退还；

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）中标人向采购人提供黔江区税务局开具的发票，并提交采购合同、验收报告、申请表等材料，向采购人申请付款；

（四）对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付合同款项；

（五）本项目支付办法及比例：采购单位审核通过后，向供应商以转账方式支付合同总额的100%。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

中标人负责现场操作、维修培训，保证相关人员能独立操作相关设备，同时能完成一般常见故障的维修工作。中标人向采购人提供至少三次以上的基本免费培训，直到采购人使用人员能够正常操作。中标人提供全套中文操作、维修手册、维修密码、系统备份等技术资料。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）投标人必须承诺：原执法办案中心设备（利旧）必须按采购人要求免费拆卸、运输并安装至采购人指定地点，并能正常使用。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.提供税务登记证（副本）复印件（注）和2020年11月前12个月内任意一次纳税凭据复印件并加盖供应商公章。2.提供社会保险登记证和2020年11月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中标注“★”的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇规定的内容 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列，若得分仍然相同，按照技术部分得分由高到低顺序排列，若得分仍然相同，按照商务部分得分由高到低顺序排列。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （35%） | 35分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术部分 （45%） | 技术要求 45分 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为45分。 2.扣分条款： （1）重要服务要求，本采购文件第二篇（带★号标注的技术参数，为重要参数）达不到采购文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除10分，有三条或三条以上不满足的技术部分为0分。 （2）一般性技术参数，本采购文件第二篇（非★号的技术参数）达不到采购文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除4分，扣完为止。 |  |
| 3 | 商务部分（20%） | 履约能力 13分 | 投标人具有： 1.省部级（直辖市）及以上软件行业协会认定为软件企业认证证书； 2.安防工程从业资格贰级及以上； 3.省部级（直辖市）认定为高新技术企业证书； 4.安全生产许可证证书； 5.GB/T45001-2020/ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书； 6.GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证证书； 7.GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系认证证书且符合GB/T50430-2017标准； 8.GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证证书； 9.ISO/IEC20000-1：2018信息技术服务管理体系认证证书；（5-9项证书需具有CANS国家认可标志，认证范围覆盖信息系统集成或信息系统集成软硬件运维，以上证书全部提供且完全符合要求的得13分，每少一项扣2分，扣完为止 。 | （1）提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章，原件备查。 |
|  |  | 所投产品制造商案例（3分） | 从2017年1月1日起投标人所投“执法监督管理系统”产品的制造商具有省部级及以上使用单位的使用证明（使用证明中需体现“执法监督”或“监管”字样），每提供1个得1分，最多得3分。 | 提供复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 售后服务（4分） | 1.投标人提供所投的执法记录仪采集站能无缝对接重庆市公安局视音频管理平台的制造商承诺函复印件，承诺保证其功能正常使用，并加盖投标人公章得2分，不提供不得分。 2.投标人具有GB/T27922-2011商品售后服务5星认证证书；（认证范围包括信息系统集成或安防工程），提供得2分，不提供不得分 | 提供无缝对接承诺函、有效期内的证书复印件并加盖投标人公章。 |

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.投标人为联合体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.监狱企业、残疾人福利性单位属于中小微型企业的，应提供中小微型企业声明函（详见第七篇 四、其他“中小微型企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的（拒绝联合体投标时适用）；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由招标公告；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市黔江区公共资源综合交易网（网址http://jyzx.qianjiang.gov.cn/）、重庆市公共资源交易网(黔江区）（https://www.cqggzy.com/qianjiangweb/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

不接受联合体。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日无息退还中标人的投标保证金。

6、投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式四 份，其中正本一份，副本两份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，U盘为文件载体；资格文件单独装订，一正二副，封面按投标书格式制作、标明“资格文件”字样）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

1.1投标文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。

2、如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封。

2.1内层信封的封装与标记同“1、”款规定。

2.2外层信封装入“1、”款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

2.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“招标公告”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购代理机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标人案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由招标采购单位指定专人负责记录，并存档备查。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

2、采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人，确认后，采购代理机构在“重庆市政府采购网”对评标结果进行公告。

3、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购代理机构联系人和电话。

4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5、中标人变更

5.1中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。若确定下一候选人为中标人的，必须符合以下条件：

5.1.1拟中标金额在500万元及以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

5.1.2拟中标金额在500～1000万元的，报价不超过前一名报价4%的中标候选人；

5.1.3拟中标金额在1000万元及以上的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人。

5.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部令第74号相关规定对违规投标人进行处罚。

## 七、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、交易服务费

投标人中标后向“重庆市黔江区公共资源综合交易中心”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照黔江发改委发[2017]11号文件执行。

黔江发改委发[2017]11号文件规定的交易服务费费率如下：

| 项目每分包中标金额（人民币，万元） | 收费费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.0‰ | 1.交易服务费由中标人支付。双方有合同约定的从其约定。 2.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100-500（含） | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含） | 0.9‰ |  |
| 1000-5000（含） | 0.85‰ |  |
| 5000-10000（含） | 0.8‰ |  |
| 10000以上 | 0.7‰ |  |

注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目中标金额为7000万元，计算交易服务收费额如下：

100万元×1.0‰=0.1万元

（500-100）万元×0.95‰=0.38万元

（1000-500）万元×0.9‰=0.45万元

（5000-1000）万元×0.85‰=3.4万元

（7000-5000）万元×0.8‰=1.6万元

合计收费=0.1+0.38+0.45+3.4+1.6=5.93（万元）

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

## 十、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起五日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

## 十一、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

# 1、定义

# 1.1甲方（需方）：重庆市黔江区公安局

# 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2.货物内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3.合同价格

# 3.1合同价格即合同总价。

# 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

# 3.3合同货物单价为不变价。

# 4.转包或分包

# 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

# 5.质量保证及售后服务

# 5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

# 5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

# 5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

# 5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

# 5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

# 5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

# 5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

# 5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

# 6.付款

# 6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

# 6.2付款方式：银行转账、现金支票。

# 6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

# 7.检查验收

# 7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

# 7.2货物验收

# 供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

# 7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

# 8.索赔

# 供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

# 8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

# 8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

# 9.知识产权

# 甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 10.合同争议的解决

# 10.1当事人友好协商达成一致

# 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11.违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12.合同生效及其它

# 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

## 一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

## 四、其他

（一）投标人中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件（单独装订，一正二副）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。【财务状况报告（表）至少须提供：资产负债表、利润表、现金流量分析表】

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件和2020年11月前12个月内任意一次纳税凭据复印件，依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

（七）社会保险登记证和2020年11月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

投 标 书

正本（副本）

采购计划编号：QJZFCG20A03133

# 招标项目名称：黔江区公安局执法办案管理中心智能化信息化设施设备

投标人全称：                          （盖章）

法定代表人：                          （签字）

授权代理人：                           （签字）

投标时间：      年      月     日

公 司 地 址：

公司联系电话：

## 一、经济文件

（一）开标一览表

| 投标人名称： |
| --- |
| 项目名称（或分包名称） | 投标报价（小写，单位元） |
| 投标报价（大写）： 元整 |
| 备注： |

投标人                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.项目有分包的，投标人可自行添加上分包号。

4.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数或技术指标（简述）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件.

（三）技术条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

# （二）商务条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）商务承诺（包括但不限于）：

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）

## 四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交中小微企业声明函（按附表格式填写，格式附后）。

2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的中小微企业声明函（格式参照附表）（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

# 附表：

中小微企业声明函

项目名称：

致：                     （采购人名称）

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为               行业（行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

4.若中标人为小微企业的，将在结果公告时公告其属于小型企业或微型企业，中标人投标的产品若涉及到其他企业制造的将一并进行公告。

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

年  月  日

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）按照资格审查的要求提供财务状况报告（表）【财务状况报告（表）至少须提供：资产负债表、利润表、现金流量分析表】或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件和2020年11月前12个月内任意一次纳税凭据复印件，依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

（七）社会保险登记证和2020年11月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）