# 政府采购

# 招 标 文 件

采购计划编号：QJZFCG20A02407

# 招标项目名称：黔江区公安局视频侦查实验室建设设备

# 采购人：重庆市黔江区公安局

# 采购代理机构：重庆市黔江区公共资源综合交易中心

二〇二〇年十二月

## 目  录

第一篇 招标公告	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	- 6 -

一、招标项目一览表	- 6 -

第三篇  项目商务要求	- 13 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 13 -

二、报价要求	- 13 -

三、质量保证及售后服务	- 13 -

四、付款方式	- 14 -

五、知识产权	- 14 -

六、培训	- 14 -

七、附件、图纸及包装要求	- 15 -

八、其他商务要求内容	- 15 -

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 16 -

一、资格审查	- 16 -

二、评标方法	- 17 -

三、评标标准	- 18 -

四、无效投标条款	- 19 -

五、废标条款	- 19 -

第五篇  投标人须知	- 20 -

一、投标人	- 20 -

二、招标文件	- 20 -

三、投标文件	- 20 -

四、开标	- 22 -

五、评标	- 22 -

六、定标	- 22 -

七、中标通知书	- 23 -

八、询问、质疑和投诉	- 24 -

九、交易服务费	- 25 -

十、签订合同	- 26 -

十一、政府采购信用融资	- 26 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 27 -

一、合同主要条款	- 27 -

二、政府采购合同（格式）	- 30 -

第七篇  投标文件格式	- 32 -

一、经济文件	- 32 -

二、技术文件	- 32 -

三、商务文件	- 32 -

四、其他	- 32 -

五、资格文件（单独装订，一正二副）	- 32 -

# 第一篇 招标公告

重庆市黔江区公共资源综合交易中心受黔江区公安局的委托，对黔江区公安局视频侦查实验室建设设备进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| 名称 | 投标保证金（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黔江区公安局视频侦查实验室建设设备 | 5 | 274.5 | 本分包投标产品必须为中国大陆境内生产 |

## 二、资金来源

财政性资金，预算金额为305万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

## 四、投标、开标有关说明

（一）通过重庆市公共资源交易网（黔江区）（https://www.cqggzy.com/qianjiangweb/）→用户登录/注册。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在“重庆市政府采购网”或重庆市公共资源交易网（黔江区）网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2020年12月1日）起5个工作日。

（四）投标人须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、按时报名签到。

（五）投标地点：重庆市黔江区公共资源综合交易中心开标二室（黔江区城西八路18号四楼）。

（六）投标截止时间：2020年12月22日北京时间14:30。

（七）开标时间：2020年12月22日北京时间14:30。

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金交款形式：

投标保证金缴纳

1、通过重庆市公共资源交易网（黔江区）（https://www.cqggzy.com/qianjiangweb/）→用户登录/注册获取账号缴纳保证金。

2、投标保证金必须按招标文件规定的时间和金额缴纳（保证金账号由母账号和子账号共同组成，请填写完整。避免因账号填写不全引起投标无效）。

3、投标人通过网上银行、转账、电汇方式（不允许使用超级网上银行系统）缴纳保证金。

（二）投标保证金的金额
    投标保证金：人民币￥50000元，大写（伍万元整）。

（三）保证金到账截止时间
     2020年12月22日 9时00分

注：（1）转（汇）款的进账单上必须清楚地标明递交投标保证金项目的名称；

（2）投标人要充分考虑银行转账等时间差的因素，对超过时间到账的投标保证金一律视为未递交投标保证金和自动放弃本次投标，开标后与其他投标保证金一起退还，并当众退还投标文件。

（3）所有投标人的投标保证金均须从投标人银行基本存款账户转（汇）出。

（四）投标保证金的退还

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市黔江区公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市黔江区公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还(凭合同书原件到交易中心鉴证部办理)。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库〔2004〕185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库〔2006〕90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三凡有意参加投标的投标人，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，请在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）、重庆市公共资源交易网(黔江区）（https://www.cqggzy.com/qianjiangweb/）→用户登录/注册下载本项目招标文件以及图纸、补遗等招标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购代理机构:重庆市黔江区公共资源综合交易中心

联系人：冉老师

邮  编：409000

电  话：（023）79241473

传  真：（023）79241473

地  址：重庆市黔江区城西八路18号(四楼)

采购人：重庆市黔江区公安局

联系人：庞老师

邮编：409000

电话：13908274316

# 第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 装备名称 | 具体要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线视频采集装备 | 硬件：平板：不低于 CPU：Intel i7 、8G内存；支持全触屏操作；存储容量≥256G； 2、支持现场勘验笔录的录入、导出，具备现场勘验笔录模板，具备拍摄现场物证照片、当事人指认照片、摄像头照片及设备照片，并对照片进行图元标记（如箭头、圆、椭圆）、图元颜色设置（如红、蓝、黄）与描述，实现当事人、见证人、被害人等手写签名，并进行上传，形成规范的现场勘验笔录文档。 3、可自动识别监控厂商。可利用GPS模块自动获取当前经纬度信息。可对经纬度格式进行转换（小数与度分秒的转换）。可对指定通道和指定时间段的视频文件进行查询并预览。可对指定通道和指定时间段进行视频的多通道并发下载。 可利用三维标定架、标定板（大/小）进行身高/尺寸样本的采集与测量。可利用标定板（大/小）进行镜头畸变样本的采集与校正。可利用标准色板进行颜色样本的采集与校正。可通过九宫格深度遍历获得最优色彩校正结果。可对同一相机、摄像头下批量图像或视频进行色彩校正。标定包可自动保存及多次应用。可对视频当前帧、整段视频、视频列表进行色彩校正。色彩校正结果可自动保存、导出、查看及删除。（投标文件中须提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心的检验报告的复印件加盖投标人鲜章为证明） 4、可以对监控设备进行新建、删除与信息编辑。可以从本地添加视频，一个设备可添加三十二个通道视频。 5、可以实现高精度测量区域的三维虚拟空间显示，参考坐标系的显示。可以实现嫌疑目标区域标定板手动/自动选取，自动检测标定板角点，实现标定板模式下有微小畸变的视频嫌疑目标测量。 可以即时预览校正结果和测量结果，实现校正结果和测量结果的自动保存、导出及查看。 6、可以通过亮度对比度、直方图调整、去马赛克、灰度化、水平翻转对涉案视频进行处理。可以通过同步标注、同步播放等方式，在二分屏下对侦查实验结果进行查看与分析，确定目标特征，对涉案目标进行长/宽/高测量。可以生成《侦查实验笔录》文档。 7、鱼眼镜头自动校正模式支持对初始水平校正结果和初始垂直校正结果进行微调校正。鱼眼镜头标定模式可手动选取校正区域的标定帧进行标定学习。鱼眼镜头标定模式可对标定板区域占比数值进行实现查看。可对嫌疑目标的长、宽、高进行测量。可显示参考坐标系。可实现一次标定多次测量。可实现对标定板角点的自动识别。可对同一摄像头下多个目标进行测量。测量结果可自动保存、导出、查看及删除。（投标文件中须提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心的检验报告的复印件加盖投标人鲜章为证明） ★为确保所投系统的稳定性和成熟性，该系统必须研发成功1年以上(以系统产品取得公安部相关部门的检验（测试）报告之日起算，至开标当日截至），投标文件中提供检验（测试）报告复印件，加盖投标人鲜章。 | 1 | 套 |
| 2 | 视频勘查箱 | 硬盘对拷机1个、VGA采集盒1个、移动硬盘（2T 3块）、U盘（64G 3个）、SATA硬盘（2T 2块）、硬盘底座1个、激光测距仪1台、辅助工具包（各类连接线等）、摄像头采集仪1个 | 1 | 套 |
| 3 | 影像真伪鉴定系统 | 可以提供图像篡改基础知识、业务操作知识帮助说明，用户在图像操作同时可以参考相关知识 可以提供素材检验过程的记录打包功能，可以将检验过程的操作步骤、操作参数、处理结果打包成案件报告，支持手动挑选记录打包 可以查看当前检材或样本直方图信息，实现利用缩略图显示导航，支持拖动彩色框更改视图窗口中的当前可查看区域，效果调整面板提供一系列针对视频或图像的处理方法，操作助手提供便捷的系统帮助 可以实现针对单个图像/视频的分析，支持视频和图像文件属性的查看，支持截图、感兴趣区域（ROI）操作，支持鼠标滚轮放大、缩小 可以实现检材与样本的双窗口比对分析，每个窗口都支持鼠标滚轮放大、缩小，支持截图、感兴趣区域（ROI）操作，支持视频和图像文件属性的比对 可以实现距离测量、角度测量，支持箭头、矩形、圆形、文字、直线、折线等多种标记方式标注目标，支持标记方式的实线、虚线、点画线的设置，支持标记方式线宽的设置，线宽的设置有1到10级。 可以实现单个检材或单个样本的多个感兴趣区域（ROI）比对显示，支持多ROI的直方图比对，支持ROI内图像的放大/缩小，支持多个颜色区分不同的ROI 具备完整的检验记录功能，包括操作动作、操作时间记录、处理方法、处理参数、处理结果、结果分析意见等 "可以实现检材、样本分类管理，报告管理，支持新建、打开、导出卷宗，可查看卷宗信息，可添加检材/样本视频、图像、序列； 支持卷宗导出，导出的卷宗数据包（包括检材内容、操作记录、检验结果等）可上传到视频物证平台" 可以向导式生成规范标准的鉴定报告，系统内置检验标准（国家和行业标准），支持在生成报告的向导中查看及选择相关的检验标准，选择的检验标准名称会自动生成到报告的相应位置 可以实现直方图调整、亮度对比度、空间域锐化、直方图均衡化以及亮度曲线调整的图像增强功能 提供不同色彩空间转换功能，支持RGB空间转换为HSV空间、RGB空间转换为YCbCr色彩空间，RGB空间转换为Lab色彩空间，可查看单通道图像 可以实现去除颜色、保留颜色、背景颜色的参数设置，支持吸管提取图像中的颜色 可以计算文件的MD5值（哈希值）功能，检查文件是否被修改，是否遭破坏 可以实现视频和图像文件的属性信息查看功能，支持检材和样本属性信息的对比查看，支持检材和样本异常属性的特殊显示 可以实现图像文件拍摄地点的地图定位功能（对于内嵌GPS信息的图像） 可以查看JPEG格式文件结构，提取并显示JPEG文件的Tag信息、Exif信息、霍夫曼表、量化表及其它附加信息 可以实现十六进制数显示文件 提供光照一致性算法，可检验图像中不同物体的照射光线方向是否一致，支持多个光照球比对展示，支持不同物体的光照球用不同颜色显示，支持光照方向角度显示，支持生成多条光照边缘 （1）提供二次JPEG压缩检测算法，可检验图像是否经过二次或多次JPEG压缩：支持二次JPEG压缩检测结果疑似篡改区域高亮显示； （2）二次JPEG压缩检测算法支持篡改指标的量化显示；支持查看2~64频段的DCT系数直方图，支持鼠标滚轮放大或缩小每个频段DCT系数直方图，支持DCT直方图局部放大、缩小、1:1查看，支持DCT直方图鼠标拖拽查看，支持网格标尺显示 提供景深差异判别检验算法，可检验图像中同景深物体的模糊类型和模糊程度是否一致，支持模糊核伪彩显示，可以用鼠标对多个模糊核结果同步缩放比对观看，提供模糊核比对标尺，支持多ROI颜色区分显示，支持结果显示模式的切换 提供重采样的检验算法，利用不同图像中像素相关性的差异来检验图像中是否有来源于不同图像的拷贝粘贴，支持手动选择区域的检测方式 提供计算颜色滤波阵列（CFA）的检验算法，利用不同相机颜色插值方式不同的特性，检验图像中是否有来源于不同图像的拷贝粘贴，支持疑似篡改区域高亮显示 提供DCT检验算法，利用图像中不同区域间内容的相似性，可检验图像不同区域间是否存在拷贝粘贴，支持高亮显示相似区域及疑似篡改指标的显示，可以调整邻域阈值、面积阈值、偏移阈值等参数，可以提高准确率，降低误检率 提供SIFT特征检测算法，利用同图中SIFT特征点的相似性检验同图像的拷贝粘贴。支持疑似篡改指标的显示； SIFT特征检测算法支持高亮显示相似区域，可显示相似特征点连线，支持调整关键点的显示数量 提供边缘模型检测算法，利用图像中同景深物体边缘模糊程度一致的特性，检验图像中物体边缘的模糊程度是否一致。支持检测结果的两种显示方式； 边缘模型检测算法支持不同物体边缘的检测结果用不同颜色区别显示；支持调节阈值生成边界图，具备边界去除/恢复功能 提供高斯混合模型滤波、BM3D滤波、冲击滤波、偏微分方程滤波、小波软阈值滤波、自适应陷波、自适应中值滤波共7种噪声一致性检测算法 噪声一致性检测算法支持噪声的高亮显示及ROI内噪声水平的度量显示，可以画多个ROI查看其噪声分布 提供透视关系分析方法，支持自动计算消失点并显示，检验图像的目标是否符合透视规律。 透视关系分析方法支持调整消失点位置、异常透视关系的标记、图像中标绘及标绘辅助线标记，所有操作可重置 提供ELAMAP检测算法，通过计算JPEG图像与其重新JPEG编码图像的差值，检测可疑的篡改区域 提供JPEGHOST检测算法，计算图像与其不同压缩系数图像之间的差值均值，显示图像的JPEGHOST曲线，检测图像是否存在二次压缩 具备PRNU检测功能，检测当前检材照片是否是由样本相机所拍摄 提供DCTMAP检测算法，通过计算图像中每个分块的DCT系数的均值来估算篡改区域 可以实现颜色空间展示功能，将图像中每个像素点的颜色投影到颜色空间中，显示图像每个像素点在颜色空间中的分布 具备不少于5种的视频分析方法，包括：相关性矩阵检测、帧间差异性检测、时间标签连续性检测、宏块数量检测、帧间运动向量检测 提供视频的相关性矩阵检测算法，通过计算视频帧与帧之间的相关性，检验同视频是否有帧复制，支持轨道提示相似时间段区域 相关性矩阵检测算法可以从时间轨道定位到相应时间的视频，支持相似片段的相似程度显示，可以双窗口同步播放相似区域进行比对，可调整相关性阈值 提供视频的帧间差异性检测算法，通过计算视频前后帧之间的差异变化，检验视频是否有插帧、删帧操作，支持查看帧间差异曲线，可以通过鼠标点击曲线定位到相应的帧，可以鼠标滚轮放大缩小查看曲线 提供视频的时间标签连续性检测算法，通过计算视频每秒的帧率变化是否稳定，检验视频是否有过插帧、删帧操作，支持异常帧率显示，可以查看帧率变化曲线，可以鼠标点击曲线定位到相应时间的视频，可以鼠标滚轮放大缩小查看曲线 提供视频的宏块数量检测算法，通过统计视频的宏块数量曲线，根据曲线中的异常突变来判定视频是否存在删帧篡改，支持鼠标点击曲线定位到相应的帧 提供视频的帧间运动向量检测算法，通过分析连续两帧图像中的运动向量，统计运动向量曲线，根据曲线的异常突变来判定视频是否存在删帧篡改，支持鼠标点击曲线定位到相应的帧 可以实现图像批量格式分析功能，对软件中打开的所有图像做批量格式分析，包括文件名、路径、格式、格式描述、图像尺寸、ExifTool Version Number、文件大小、File Modification Date/Time、File Access Date/Time、JFIF Version、Resolution、Encoding Process、通道数、BPP、YcbCr Sub Sampling等不低于三十项信息 提供检材批量处理功能，可对批量检材（含图像和视频）进行多种检测方法的处理，支持处理对象和处理方法的选择、多选，支持输入图像和处理结果的查看，可以实现两个处理对象及其处理结果的对比查看 可以实现图像差异比较功能，对输入检材与效果调整后的图像进行对比查看，支持检材图像与效果图的同步缩放查看 可以对使用的检验方法、参数及检验结果进行查看及图元编辑（在检验结果上加文字及图标等），并填写分析意见 记录查看中支持图元编辑及分析意见在生成的报告中展现出来 | 1 | 套 |
| 4 | 人像鉴定分析系统 | 可打开近期使用的卷宗 可新建一个卷宗，包含信息：卷宗名称（人工输入）、卷宗编号（自动生成，可编辑）、资源路径（自动生成，可修改）、关联案件名称（可选填）、创建人（自动生成，不可修改） 能够实现检材、样本分类管理，可在检材/样本人像中添加图片、视频、序列图像、人像属性信息（包括名称、性别、地域、人种、年龄段等）、三维数据（ply格式）；可在卷宗目录下添加比对数据包；可添加检材/样本文件的来源属性 可直观查看当前显示窗口图像的全图 可查看当前图像的直方图信息 可显示当前文件的属性信息，包括：MD5码（可一键拷贝）、文件位置、文件类型、文件大小、创建时间、图像宽度、图像高度、颜色通道、图像位深等 可对窗口中播放的视频序列人像进行选择区域截图、对窗口中显示的三维人像进行二维投影截图 可实现一对检材和样本下的素材进行自由移动位置拼接和添加标注信息并截图 可设置当前窗口中显示图像的感兴趣区域（ROI） 可显示参考网格，进行网格比对 可以实现归一化图像和原图之间切换显示 可以实现图像放大、缩小显示 可以实现图像1:1显示 可以实现单窗口查看图像 可以实现双窗口查看图像 可以实现图像增强功能，系统支持直方图调整、亮度对比度调整、旋转以及亮度曲线调整，增强视频或图像的视觉效果 具备通过多级九宫格方式为检材照片和样本照片挑选面观的功能 ★面观模板数量不少于320个。人脸正面姿态形态特征项不少于100个。人脸形态特征项侧面姿态不少于90个。人脸生理点（关键点）连线比对特征项不少于150个，其中指数特征不少于35个（投标文件中须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的通过该项测试的测试报告复印件加盖投标人鲜章） 系统提供参考模板，支持两点定位法对检材和样本图像进行大小和姿态的归一化处理，不同面观对应的锚点位置不一样。 可以实现不少于2种方式的形态学标注：文字+部件例图方式、图例热区方式； 系统具备对正面、左侧面、右侧面的人脸形态特征（包括面部、额头、颧骨、眉毛、眼睛、鼻、嘴、下巴、耳朵、人中、眉眼、头）通过正面、左侧面、右侧面对应的姿态模板进行标注的功能 提供每个部件的特征例图；提供箭头、圆、文字等图元对某一特征进行标记；标注特征项以表格形式显示：序号、部件、特征、特征值，其中特征值可修改 提供人脸部不少于3级的形态指标，提供不少于3级的身体形态指标； 系统具备对正面、左侧面、右侧面的人脸关键点进行自动铺点，并可对全部关键点进行调整，也可按照部件（包括面部、额头、颧骨、眉毛、眼睛、鼻、嘴、下巴、耳朵、人中、眉眼、头）筛选关键点后进行调整的功能； 关键点模板包括完整版和简版，其中不少于2个完整版模板和7个简版模板； 提供测量特征例图，并可在例图上显示当前关键点的位置；系统可自动计算测量特征值，特征值类别包括距离、角度、指数特征； 可以根据所挑选面观显示对应轮廓线标注模板，提供轮廓线的释义描述。 轮廓线特征不少于9种，包括头穹窿曲线、眉弓曲线、鼻背曲线、下颌角曲线、下颌曲线、后头（颅后）曲线、前额曲线、颌前（颏前/颏隆凸）曲线、颧曲线，每条轮廓线都有唯一对应的数字序号和颜色； 可以根据所挑选面观显示对应标志线标注模板，提供标志线的释义描述，支持根据标志线关键点位置自动画标志线。标志线特征不少于7种，为每条标志线提供唯一对应数字序号和颜色 可以实现图像属性信息、直方图信息分析、实现单双窗口的图像分析、实现网格线显示分析 可实现双窗口、四窗口显示检材与样本的比对特征，实现网格辅助比对特征项，支持整幅人像比对、局部特征比对，实现表格方式显示检材与样本各特征项的比对结果，实现当前比对特征项可截图预览，并添加详细判断描述，可手动筛选特征项是否进入检验报告。可设置参考图进行对齐配准，参考图可切换，提供参考点作为配准依据，支持三维人像实时显示查看，支持三维人像按任意设定角度投影为二维图像，支持任意角度的直线扫描、圆形扫描和橡皮擦的重叠比对方式，支持人工拖动扫描和自动扫描比对。可用正面、左右侧面照片进行人脸三维重建，支持关键点的自动铺点 （投标文件中须提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告的复印件加盖投标人鲜章） 可实现双窗口显示检材与样本，支持表格方式显示测量比对数据、比对差值，对已标注的轮廓线和标志线自动生成数字编号，可对比对特征项截图预览，并添加详细判断描述，可手动筛选特征项是否进入检验报告 检验过程中可形成检验操作记录（包括操作动作、操作时间记录、处理方法、输入参数、输入数据、输出数据、结果分析意见等），支持打印检验记录文件 提供生成报告向导，可填写相关案件信息，通过内置的报告模板自动生成检验报告，可将已勾选的比对特征项自动生成在检验报告，系统内置检验标准（国家和行业标准），支持在生成报告的向导中查看及选择相关的检验标准，选择的检验标准名称会自动生成到报告的相应位置，检验报告格式整齐、内容完整，包括：机构文书信息、委托信息、受理信息、鉴定标准、检案摘要、检验步骤、分析说明、各种比对特征数据项、鉴定意见等 可以管理三维人像库（可对三维数据进行增、删、改、查），可将三维重建结果直接入库，可对库中的三维人像进行姓名、性别等基本信息的标注，可导入高精度三维人像扫描仪生成的数据，可实现三维人像任意角度浏览 可以实现三维测量功能，对图像中的人进行身高的测量 可查看当前卷宗的名称、编号、资源路径、关联案件名称、创建人等信息 可设置关键点锚点的颜色和不少于3种的显示方式；可设置标线的颜色和粗细，粗细不少于3种；可设置网格的颜色和大小，网格大小不少于3级。 ★为确保所投系统的稳定性和成熟性，该系统必须研发成功1年以上(以系统产品取得公安部相关部门的检验（测试）报告之日起算，至开标当日截至），投标文件中提供检验（测试）报告复印件，加盖投标人鲜章。 | 1 | 套 |
| 5 | 视频过程检验系统 | 系统可以新建任务、录入案件信息，可以对检材进行分组管理 可以对检材进行清晰化处理 可以对目标特征进行编辑，对目标经纬度进行设置 可以设置视频入出点，对视频的时间进行校正，可以截取视频片段 可以进行ROI操作，可以进行截图 系统具备地图显示的功能，可以在地图上关联摄像头，在地图上显示案发地、代表图、目标轨迹、目标时间等。 系统支持本地地图的切换，可以对地图进行截图，可以在地图上测距，可以在地图上进行路线的修改，地图页面上可展示案件信息。 系统支持查看目标特征属性、目标代表图，可以对目标组进行切换查看，可显示目标时间间隔。 可以对选中的目标显示分析结果和地图连线，支持目标间距分析，可计算时间差、距离等。 系统可以对目标进行多窗口比对，支持目标属性的比对；可以对目标进行效果调整，支持比对窗口中目标代表图、视频、序列、截图的切换显示，可以对比对页面进行截图。 可以同时显示多个截图，可以对截图进行自由拖动，可以在截图上进行图元绘制，可以对截图的分析结论进行编辑 系统以表格方式展示两两目标的分析结果，向导式生成报告。 | 1 | 套 |
| 6 | 视频非线编辑设备 | 品牌工作站，配备Easy See节目制作套装,提供非编软件、管控工具、转码工具。 配备RedBridge 6A-HDMI广播级板卡，标配HDMI接口。 可编辑高清8/10bit无压缩、MPEG-2 I、MPEG-2 IBP、DVCPROHD、HDV、XDCAM HD，标清8/10bit无压缩、DV25、DV50、MPEG-2 I/IBP等格式的非线性工具 | 1 | 套 |
| 7 | 校正板 | 三维标定架一台、标准标定板大/小各一块、标准色板一块、工具箱一个，监控设备一台。 监控设备技术要求不低于:4路摄像头监控设备套装：200万网络高清监控摄像头+硬盘录像机；50米红外带POE供电 4路，带2T硬盘 摄像机参数应具备： 具有大于200万像素，CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（投标文件中须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件加盖投标人鲜章证明） 内置2颗白光补光灯。 最低照度彩色：0.0004 lx。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 ★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（投标文件中须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件加盖投标人鲜章证明） ★需具备智能分析抗干扰功能。（投标文件中须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件加盖投标人鲜章） 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 红外补光距离不低于50米 支持POE供电 硬盘录像机参数应具备： 8路H.265、H.264混合接入 60M接入/60M存储/80M转发 1盘位，自带1块2T硬盘 1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示 4路1080P解码/4路1080P H.265、H.264混合解码 1个千兆网口+8个百兆POE网口 2个USB2.0 Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 服务：原厂三年质保。 | 1 | 套 |
| 8 | 车载式视频采集设备 | 具备视音频编解码、无线网络传输、WIFI功能、双码流、卫星定位、夜晚补光、视频预览去抖，视频智能降噪等功能 | 10 | 套 |
| 9 | 便携式动态人脸采集布控箱 | 实现现场人脸图像的采集、属性识别、人脸比对、支持人脸名单库布控预警，动态布控库布低于30万张人脸图片 | 2 | 个 |

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认；在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收；采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见；产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费及软件实施等货到采购人指定地点的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

1.投标人应明确承诺：将为其投标产品所有软硬件均提供三年质保。提供7 *24小时技术支持服务。质保期自验收合格之日起算。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

售后服务内容：

（1）在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务。

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供7*24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场维修、维护

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在2小时内采取相应措施，提供上门服务进行处理，确保产品正常工作；无法在6小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

1.4其他服务要求

如出现质量问题，质保期内不能修复的设备包退换。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

备品备件及易损件：中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

（一）合同签订前中标人向采购人缴纳合同总金额的10%作为履约保证金，项目验收合格后，履约保证金转为质保金，三年质保期满后10个工作日内退还；

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）中标人向采购人提供黔江区税务局开具的发票，并提交采购合同、验收报告、申请表等材料，向采购人申请付款；

（四）对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付合同款项；

（五）本项目支付办法及比例：采购单位审核通过后，向供应商以转账方式支付合同总额的100%。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

乙方负责现场操作、维修培训，保证相关人员能独立操作相关设备，同时能完成一般常见故障的维修工作。乙方向甲方提供至少三次以上的基本免费培训，直到甲方使用人员能够正常操作。乙方提供全套中文操作、维修手册、维修密码、系统备份等技术资料。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.依法纳税证明材料复印件并加盖供应商公章 【须提供：税务登记证（副本）复印件并加盖供应商公章（注①）和2020年11月前12个月内任意一次纳税凭据复印件并加盖供应商公章。】 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件并加盖供应商公章 【须提供：社会保险登记证和2020年11月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单。）】 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（★）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇规定的内容 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列，若得分仍然相同，按照技术部分得分由高到低顺序排列，若得分仍然相同，按照商务部分得分由高到低顺序排列。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40%×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | A起评分： 有效投标人的起评分为50分。 B扣分条款： 1、重要技术参数带（★）部分有一条不满足，技术部分得分为0分。 2、一般性技术参数（非（★）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除3分；超过5项不满足的，技术部分得分为0分。 | 技术部分得分为0分，将失去中标候选人资格。 |
| 3 | 商务部分 | 质保期 （3%） | 3 | 质保期在满足招标文件要求等前提下，质保期每增加一年得1分，最高得3分。 | 提供承诺书并加盖投标人鲜章 |
|  |  | 售后服务 （3%） | 3 | 售后服务机构设置（3分） 投标人在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得3分，不满足或未提供的得0分。 | 提供营业执照复印件加盖投标人公章 |
|  |  | 企业资质 (4%) | 4 | 投标人员工有声像资料司法鉴定人执业证的，每有一个得 1 分，最多得4 分。 | 提供证书复印件和投标人为持证员工缴纳社保证明（2020年8月-10月社保证明）。 |
| 4 |  | 政策性加分（5%） | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.投标人为联合体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.监狱企业、残疾人福利性单位属于中小微型企业的，应提供中小微型企业声明函（详见第七篇 四、其他“中小微型企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的（拒绝联合体投标时适用）；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由招标公告；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市黔江区公共资源综合交易网（网址http://jyzx.qianjiang.gov.cn/）、重庆市公共资源交易网(黔江区）（https://www.cqggzy.com/qianjiangweb/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

不接受联合体。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日无息退还中标人的投标保证金。

6、投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式四 份，其中正本一份，副本两份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，U盘为文件载体；资格文件单独装订，一正二副，封面按投标书格式制作、标明“资格文件”字样）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

1.1投标文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。

2、如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封。

2.1内层信封的封装与标记同“1、”款规定。

2.2外层信封装入“1、”款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

2.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“招标公告”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购代理机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标人案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由招标采购单位指定专人负责记录，并存档备查。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

2、采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人，确认后，采购代理机构在“重庆市政府采购网”对评标结果进行公告。

3、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购代理机构联系人和电话。

4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5、中标人变更

5.1中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。若确定下一候选人为中标人的，必须符合以下条件：

5.1.1拟中标金额在500万元及以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

5.1.2拟中标金额在500～1000万元的，报价不超过前一名报价4%的中标候选人；

5.1.3拟中标金额在1000万元及以上的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人。

5.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部令第74号相关规定对违规投标人进行处罚。

## 七、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

投标人中标后向“重庆市黔江区公共资源综合交易中心”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照黔江发改委发[2017]11号文件执行。

黔江发改委发[2017]11号文件规定的交易服务费费率如下：

| 项目每分包中标金额 （人民币，万元） | 收费费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.0‰ | 1.交易服务费由中标人支付。双方有合同约定的从其约定。 2.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100-500（含） | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含） | 0.9‰ |  |
| 1000-5000（含） | 0.85‰ |  |
| 5000-10000（含） | 0.8‰ |  |
| 10000以上 | 0.7‰ |  |

注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目中标金额为7000万元，计算交易服务收费额如下：

100万元×1.0‰=0.1万元

（500-100）万元×0.95‰=0.38万元

（1000-500）万元×0.9‰=0.45万元

（5000-1000）万元×0.85‰=3.4万元

（7000-5000）万元×0.8‰=1.6万元

合计收费=0.1+0.38+0.45+3.4+1.6=5.93（万元）

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、交易服务费

投标人中标后向“重庆市黔江区公共资源综合交易中心”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照黔江发改委发[2017]11号文件执行。

黔江发改委发[2017]11号文件规定的交易服务费费率如下：

| 项目每分包中标金额 （人民币，万元） | 收费费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.0‰ | 1.交易服务费由中标人支付。双方有合同约定的从其约定。 2.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100-500（含） | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含） | 0.9‰ |  |
| 1000-5000（含） | 0.85‰ |  |
| 5000-10000（含） | 0.8‰ |  |
| 10000以上 | 0.7‰ |  |

注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目中标金额为7000万元，计算交易服务收费额如下：

100万元×1.0‰=0.1万元

（500-100）万元×0.95‰=0.38万元

（1000-500）万元×0.9‰=0.45万元

（5000-1000）万元×0.85‰=3.4万元

（7000-5000）万元×0.8‰=1.6万元

合计收费=0.1+0.38+0.45+3.4+1.6=5.93（万元）

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

## 十、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

## 十一、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

# 1、定义

# 1.1甲方（需方）：重庆市黔江区公安局

# 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2.货物内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3.合同价格

# 3.1合同价格即合同总价。

# 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

# 3.3合同货物单价为不变价。

# 4.转包或分包

# 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

# 5.质量保证及售后服务

# 5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

# 5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

# 5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

# 5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

# 5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

# 5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

# 5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

# 5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

# 6.付款

# 6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

# 6.2付款方式：银行转账、现金支票。

# 6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

# 7.检查验收

# 7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

# 7.2货物验收

# 供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

# 7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

# 8.索赔

# 供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

# 8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

# 8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

# 9.知识产权

# 甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 10.合同争议的解决

# 10.1当事人友好协商达成一致

# 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11.违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12.合同生效及其它

# 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

## 一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

## 四、其他

（一）投标人中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件（单独装订，一正二副）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。【财务状况报告（表）至少须提供：资产负债表、利润表、现金流量分析表】

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件和2020年11月前12个月内任意一次纳税凭据复印件并加盖投标人公章。

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【提供社会保险登记证和2020年11月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

投 标 书

正本（副本）

采购计划编号：QJZFCG20A02407

# 招标项目名称：黔江区公安局视频侦查实验室建设设备

投标人全称：                          （盖章）

法定代表人：                          （签字）

授权代理人：                           （签字）

投标时间：      年      月     日

公 司 地 址：

公司联系电话：

## 一、经济文件

（一）开标一览表

| 投标人名称： |
| --- |
| 项目名称（或分包名称） | 投标报价（小写，单位元） |
| 投标报价（大写）： 元整 |
| 备注： |

投标人                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.项目有分包的，投标人可自行添加上分包号。

4.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数或技术指标（简述）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件.

（三）技术条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

# （二）商务条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）商务承诺（包括但不限于）：

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）

## 四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交中小微企业声明函（按附表格式填写，格式附后）。

2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的中小微企业声明函（格式参照附表）（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

# 附表：

中小微企业声明函

项目名称：

致：                     （采购人名称）

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为               行业（行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

4.若中标人为小微企业的，将在结果公告时公告其属于小型企业或微型企业，中标人投标的产品若涉及到其他企业制造的将一并进行公告。

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

年  月  日

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）按照资格审查的要求提供财务状况报告（表）【财务状况报告（表）至少须提供：资产负债表、利润表、现金流量分析表】或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件和2020年11月前12个月内任意一次纳税凭据复印件并加盖投标人公章。

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【提供社会保险登记证和2020年11月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）