渝（黔江）环准〔2023〕2号

重庆恒净新材料有限公司：

你公司报送的年产2万立方玻璃钢化粪池项目（项目代码：2212-500114-04-02-188027）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、项目建设内容：拟建项目位于重庆市黔江区正阳工业园区龚家坝片区黔永大道（原重庆市乐尔佳机械有限公司5号生产厂房），占地面积为2743m2，以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作专门用于处理生活污水的设备，新建3条玻璃钢化粪池生产线，其中1#线年产规格为2m3、4m3的玻璃钢化粪池600个，约1500m3/a；2#线年产规格为6m3、9m3、20m3、30m3的玻璃钢化粪池400个，约8000m3/a；3#线年产规格为50m3、75m3、100m3的玻璃钢化粪池200个，约10500m3/a；3条玻璃钢化粪池生产线共计年产20000m3玻璃钢化粪池。项目总投资1000万元，其中环保投资35万元，环保投资占比约3.5%。

该项目建设符合国家相关产业政策、环保政策、重庆市工业项目环境准入规定、符合园区产业定位，拟采取的生态环保治理措施总体可行，对环境不会造成明显影响，不会改变区域环境功能，对环境的影响可以接受。我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的环境影响报告表评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、主要生态环境保护措施

（一）严格落实水环境保护措施。新建1座9m3/d的化粪池，产生的生活污水近期经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经密闭罐车运送至黔江新城污水处理厂进一步处理达标后排入阿蓬江；远期待园区污水管网铺设完成且冯家污水处理厂投入运行后，项目生活污水经市政污水管网排入冯家污水处理厂处理达标后排入阿蓬江。

（二）严格落实大气环境保护措施。对配胶、缠绕固化、刷胶固化等产污区进行全密闭，新建1套负压废气收集系统、1套废气净化处理系统，采用“UV光解+二级活性炭吸附”处理工艺，设计处理能力为2500m3/h，废气集中处理后经直径0.75m，高15m高排气筒高空排放；切割打磨废气、组装废气以无组织形式排放，同时加强生产厂房内通风换气。确保生产过程中产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、苯乙烯、颗粒物等污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）表4、表9标准，其中苯乙烯无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准，厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值标准。

- 严格落实噪声污染防治措施。通过基础减振、建筑隔声等措施确保噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- 落实固体废物控制措施。新建1座30m2的一般工业固废暂存间，玻璃纤维纱、玻璃纤维布、pp塑料薄膜等拆包时产生的废弃包装物和切割打磨工序中产生的少量边角料暂存于一般工业固废暂存间，集中收集后委托资源回收利用单位进行综合利用；化粪池污泥每半年清掏1次，产生量约1.5t/a，委托专业公司清掏、处置；新建1座15m2的危险废物暂存间，不饱和聚酯树脂、固化剂、促进剂废弃包装桶、UV光解废气产生的废灯管和废活性炭等危险废物分类暂存在危废暂存间内，满足“四防”要求，定期交危废处置资质单位收运、处置；生活垃圾设垃圾桶分类收集，日产日清，交园区环卫统一收运处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599-2020的有关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关要求。

- 加强环境风险防范措施。树脂库地面进行防渗处理，设置不低于10cm围堰；原料库地面进行防渗处理，设置托盘暂存，固化剂、促进剂分开隔离储存，同时在库房外配备应急收集桶、劳动保护用品等应急物资；树脂库、原料库应设置通风设施，防止易燃、易爆气体的积聚，并采用防爆型照明、通风设施；危险化学品存放的场所应严禁烟火，并按消防设计规范要求配备一定数量的消防器材；建立、健全各项安全生产责任制、安全管理制度及各岗位安全操作规程；编制应急预案，要求预案应具有可操作性，定期组织各类相关人员进行应急救援的演练或进行社会联动演练。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向重庆市黔江区生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。相关合同中应明确环保条款和责任，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、若项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施、生态环境保护措施等发生重大变动，应重新报批项目环境影响评价文件。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和重庆市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及重庆市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受重庆市黔江区生态环境保护综合行政执法支队日常监管。

重庆市黔江区生态环境局

2023年1月20日

抄送：重庆市黔江区生态环境保护综合行政执法支队，重庆环科源博达环保科技有限公司。